## Slide 1
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO (PPGTCA - 2026)
SAREL: Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar
Validação e Predição de Erosão Laminar Utilizando Sensoriamento Remoto Multitemporal e Gradient Boosting (XGBoost)
Pesquisador: Luis Alfredo • Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) — Campus Medianeira Área de Estudo: Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3), Paraná, Brasil • Versão: 2.0 (Setembro/2026)

## Slide 2
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
1. O Problema Científico e as Lacunas Metodológicas
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 2 de 17
O Fenômeno Físico Difuso
A erosão laminar desagrega finas camadas superficiais por impacto de gotas (splash) e escoamento raso. Diferente de voçorocas, é visualmente sutil e quase invisível ao olho destreinado em imagens isoladas.
A Falácia Espectral Direta (Vrieling, 2006)
Sensores orbitais de média resolução (Sentinel-2, 10 m) NÃO detectam a lâmina de solo perdida diretamente, mas sim proxies biofísicos: solo exposto, palhada em dessecação e atrofia crônica de biomassa.
Vazamento Temporal / Data Leakage (Kaufman et al., 2012)
Treinar modelos com dados contemporâneos ou posteriores ao dano causa vazamento de informação. Para prognóstico preventivo real (Modelo P), é mandatório isolar a série temporal com guarda de 2 anos.
Autocorrelação Espacial Inflada (Roberts et al., 2017)
A validação cruzada aleatória tradicional (Random k-fold) gera métricas ilusoriamente altas por proximidade espacial (Primeira Lei de Tobler). O SAREL exige Spatial Block Cross-Validation.

## Slide 3
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
2. Arquitetura de Software e Distribuição de Responsabilidades
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 3 de 17
Nuvem / Google Earth Engine
Ingestão e pré-processamento orbital massivo de Sentinel-2 L2A (2016-2026), MDE Copernicus GLO-30 e grades de chuva CHIRPS/IMERG. Aplicação de máscaras de nuvem/sombra (QA60/SCL) e redução zonal.
Motor Local do SAREL (TypeScript / Node.js)
Estratificação multivariada (18 estratos), rarefação espacial geodésica (1 km), decomposição harmônica OLS, cálculo de persistência temporal (NDVI <= 0.25), Linha de Base RUSLE (A = R·K·LS·C·P) e cruzamento fundiário SQLite (SICAR/SIGEF).
Alta Resolução PlanetScope API
Extração de trios de cenas de altíssima resolução espacial (3 m) em pares antes/depois de eventos pluviométricos erosivos. Subsidia a fotointerpretação cega independente por dois auditores humanos.
Auditoria Cognitiva Jev (TypeSafe AI)
Motor de julgamento tipado estritamente para triagem rápida, auditoria física de plausibilidade e apoio logístico de campo. Opera em arquitetura Dual-Engine com degradação graciosa para o Motor Local.
Ambiente de IA Supervisionada (Python / XGBoost)
Treinamento preditivo externo sobre matriz desidentificada (sem coordenadas), validação cruzada espacial em blocos (Spatial Block CV com buffer) e explicabilidade com valores SHAP.

## Slide 4
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
3. Mapeamento de Onde os Cálculos são Executados
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 4 de 17
CÁLCULOS NO GOOGLE EARTH ENGINE (NUVEM)
• Filtragem de Nuvem e Sombra: Processamento orbital por pixel via SCL e QA60.
• Extração Espectral Zonal: Amostragem das bandas B2, B4, B8, B11, B12 em mais de 100 cenas por ponto na série 2016-2026.
• Derivação Topográfica MDE: Cálculo de declividade contínua (%) e elevação a partir do Copernicus GLO-30.
• Redução Zonal Pluviométrica: Cruzamento geoespacial de grades diárias CHIRPS e semi-horárias IMERG GPM.
• Máscaras de Elegibilidade: Aplicação das classes agrícolas da ESA WorldCover e buffers de corpos d'água e malha urbana.
CÁLCULOS NO MOTOR LOCAL DO SAREL (EDGE / ON-PREMISE)
• Estratificação e Thinning Geodésico: Particionamento em 18 estratos (S^ x E^ x K^) e rarefação de 1 km por Fisher-Yates.
• Time-Series Stacking e Lags: Cálculo de percentis (p10, p50, p90), lags temporais (t0, t-3m, t-6m, t-12m) e harmônicos OLS.
• Persistência Temporal (GEOS3): Cálculo da frequência de solo nu com limiar estrito NDVI <= 0.25 (Decisão D10).
• Linha de Base RUSLE (A = R·K·LS·C·P): Fator C (Durigon et al., 2014) e Fator K numérico da Tabela 5 da Embrapa Solos (Doc. 246/2024 / Mannigel et al., 2002).
• Concordância Inter-intérpretes: Cálculo do Kappa de Cohen e validação dos 7 Invariantes.
• Cruzamento Fundiário Offline: Auditoria geoespacial de polígonos SICAR, SIGEF e SNCR em SQLite local.

## Slide 5
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
4. O Uso do Jev: Auditoria Cognitiva e Degradação Graciosa
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 5 de 17
O que é o Jev?
Subsistema baseado em Inteligência Artificial Tipo-Segura (TypeSafe AI) que emite respostas rigorosamente tipadas: Noul (booleano calibrado), Choice (classificação em taxonomia fechada) e Score (escala ordinal 0 a 4).
Quando é Optado pelo Pesquisador?
Ativado opcionalmente para triagem rápida em lote, detecção prévia de anomalias nos dados espectrais e apoio na priorização de rotas logísticas para as equipes de campo.
Degradação Graciosa (Dual-Engine)
Caso a chave de API não esteja presente, ocorra timeout ou falha de conectividade, o sistema comuta instantaneamente para o MOTOR_LOCAL_RUSLE determinístico, garantindo 100% de disponibilidade.
REGRA DE OURO 4 (Blindagem contra Circularidade)
O Jev NUNCA define o rótulo da matriz de treinamento! Os rótulos de verdade terrestre provêm unicamente de observadores humanos (interpretação cega PlanetScope, campo e drone).

## Slide 6
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
5. Passo a Passo do Aplicativo: Amostragem e Estratificação
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 6 de 17
Passo 1: Delimitação da AOI e Elegibilidade Agrícola
• Definição do polígono da Área de Interesse (Bacia Hidrográfica do Paraná 3 - BP3).
• Filtragem por máscara ESA WorldCover: classes elegíveis 30 (lavouras), 40 (mosaicos agrícolas) e 60 (pastagens).
• Exclusão espacial preventiva: buffer de 30 metros ao longo de corpos d'água e 150 metros em torno de perímetros urbanos.
• Domínio agrícola estrito: exclusão de dunas, afloramentos rochosos e áreas de mineração.
Passo 2: Estratificação Geoespacial Multivariada (18 Estratos)
• Combinação ortogonal de 3 eixos biofísicos disjuntos (3 x 3 x 2 = 18 estratos):
• • Eixo Declividade (S^): 3 tercis obtidos do MDE Copernicus GLO-30 (Plano/Suave, Moderado, Forte).
• • Eixo Exposição de Solo Nu (E^): 3 tercis calculados sobre a série histórica Sentinel-2 (Baixa, Média, Alta exposição).
• • Eixo Erodibilidade (K^): 2 níveis pedológicos (Nível 1: Baixa/Média K <= 0.0285; Nível 2: Alta/Muito Alta K >= 0.0300 — Decisão D09).
Passo 3: Rarefação Espacial Geodésica (Spatial Thinning)
• Aplicação do algoritmo determinístico de Fisher-Yates com semente pseudoaleatória auditável registrada a cada execução (P07).
• Espaçamento euclidiano/geodésico mínimo de 1,0 km entre quaisquer pares de pontos amostrais candidatos.
• Eliminação da autocorrelação espacial redundante em microescala e garantia de dispersão uniforme pela bacia hidrográfica.

## Slide 7
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
6. Passo a Passo do Aplicativo: Séries Temporais e Fenologia
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 7 de 17
Passo 4: Agrupamento em Blocos Espaciais (Spatial Blocks)
• Particionamento do domínio geográfico em blocos poligonais com aresta de 20 km (derivada do semivariograma empírico).
• Isolamento dos blocos para viabilizar a Validação Cruzada Espacial em Blocos (Spatial Block CV com buffer de 1 km).
• Garante que amostras de treino e teste pertençam a unidades morfoestruturais distintas (Roberts et al., 2017).
Passo 5: Extração Multitemporal e Índices Biofísicos
• Coleta de trajetórias temporais Sentinel-2 L2A (2016-2026) sem nuvem/sombra (bandas B2, B4, B8, B11, B12).
• Cálculo contínuo de índices biofísicos: NDVI (Índice de Vegetação) e BSI (Índice de Solo Exposto).
• Mínimo rigoroso de 6 observações válidas por janela temporal exigido para análise válida (Decisão D11).
Passo 6: Decomposição Harmônica e Persistência de Solo Nu (GEOS3)
• Ajuste harmônico OLS com 1 e 2 ciclos anuais (Zhu & Woodcock, 2014 / CCDC) para modelar fenologia cíclica.
• Cálculo da tendência linear no SWIR B12: aumento positivo sinaliza exposição mineral do horizonte B do solo.
• Discriminação de Pousio vs Degradação Crônica com o limiar estrito NDVI <= 0.25 (Safanelli et al., 2021 — Decisão D10).

## Slide 8
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
7. Passo a Passo do Aplicativo: RUSLE e Curadoria de Rótulos
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 8 de 17
Passo 7: Montagem da Linha de Base RUSLE (A = R · K · LS · C · P)
• Fator C: Função regionalizada de Durigon et al. (2014) baseada em NDVI: C = [(1 - NDVI)/2]^(1 + NDVI) — Decisão D01.
• Fator K: Conversão oficial da Tabela 5 da Embrapa Solos (Doc. 246/2024 / Mannigel et al., 2002 — Decisão D14).
• Fator P: Práticas conservacionistas (Renard et al., 1997; valor tabelado P = 1.0 na ausência de terraceamento).
• Invariante 1 de Integridade: Perda de solo (A) só é calculada se os 5 fatores estiverem simultaneamente disponíveis com valores finitos.
Passo 8: Protocolos Cegos de Coleta e Validação Multicamada
• Fase A (PlanetScope 3 m): 2 fotointérpretes humanos independentes; pares antes/depois de chuva; validação por Kappa de Cohen (k >= 0.60).
• Fase B (Auditoria em Campo): Ficha KoboToolbox com tolerância geodésica P03 de 15 m nominal (até 25 m sob aviso) e cruzamento fundiário (SICAR/SIGEF).
• Fase D (VANT Spectral 2 - Nuvem UAV): Sensor multiespectral 5 bandas (B, G, R, RedEdge, NIR), PPK/RTK e GSD 3 a 7,5 cm em 4 sítios de 10 a 50 ha.
• Confronto Radiométrico: Correlação de Pearson r entre NDVI Sentinel-2 e drone, mantido estritamente como held-out (Regra 4).

## Slide 9
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
8. Passo a Passo do Aplicativo: Treinamento XGBoost e SHAP
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 9 de 17
Passo 9: Modelagem Preditiva com Gradient Tree Boosting (XGBoost)
• Treinamento supervisionado a partir da matriz tabular limpa e desidentificada (sem coordenadas).
• Otimização da função objetivo com regularização L1 (alpha) e L2 (lambda) e penalidade por número de folhas (gamma) (Chen & Guestrin, 2016).
• Tratamento formal do desbalanceamento severo de classes da erosão laminar via parâmetro scale_pos_weight.
• Time-Series Stacking: inclusão de lags multitemporais (t0, t-3m, t-6m, t-12m) de NDVI e BSI.
Passo 10: Avaliação Espaço-Temporal e Explicabilidade Física
• Segregação Modelo D (Detecção contemporânea até t0) vs. Modelo P (Prognóstico antecipado).
• Modelo P: Janela de guarda temporal bienal de 24 meses antes do evento (Kaufman et al., 2012 — Decisão D04) contra data leakage.
• Validação Cruzada Espacial em Blocos (Spatial Block CV com buffer de 1 km) para neutralizar a autocorrelação espacial (Roberts et al., 2017).
• Explicabilidade biofísica com valores SHAP (Lundberg & Lee, 2017): abertura da caixa-preta e confronto com a teoria pedológica.

## Slide 10
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
9. Síntese Visual das Formulações Matemáticas Canônicas do SAREL
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 10 de 17

## Slide 11
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
10. Cálculos Matemáticos: Índices Espectrais e Fenologia
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 11 de 17
1. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)
Mede o vigor fotossintético da biomassa vegetal ativa. Varia de -1 a +1. Banda B8 (NIR) e Banda B4 (Vermelho). Base seminal: Rouse et al. (1974).
2. Índice de Solo Exposto (Bare Soil Index - BSI)
Discrimina solo mineralizado desnudo de cobertura vegetal densa. Valores positivos (> 0.10) associam-se a solo descoberto ou horizonte B exposto (Rikimaru et al., 2002).
3. Decomposição Harmônica OLS (Zhu & Woodcock, 2014)
Modela a sazonalidade fenológica regular e estima a taxa de degradação linear (c1) no SWIR B12, separando ciclos agrícolas de erosão progressiva.
4. Frequência de Solo Nu (E^) — Decisão D10 (GEOS3)
Fração temporal em que o solo permanece exposto ao impacto de chuva torrencial. Calibrado pelo sistema GEOS3 (Demattê et al., 2018; Safanelli et al., 2021).

## Slide 12
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
11. Cálculos Matemáticos: Fatores RUSLE e Dinâmica G2
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 12 de 17
5. Fator C da RUSLE Regional Tropical (Decisão D01)
Modelo calibrado para bacias brasileiras por Durigon et al. (2014). Para solo nu (NDVI = 0.0), C = 0.50; para vegetação densa (NDVI = 0.80), C = 0.026. Evita subestimação.
6. Fator K Numérico (Tabela 5 Embrapa Solos / D14)
Conversão oficial da carta pedológica para valores numéricos contínuos (Doc. 246/2024 / Mannigel et al., 2002). Estratificação K^: Nível 1 <= 0.0285; Nível 2 >= 0.0300 (D09).
7. Equação de Perda de Solo (RUSLE)
Equação Universal de Perda de Solo Revisada (Renard et al., 1997). Invariante 1: só calculada se os 5 fatores e a memória de cálculo existirem simultaneamente.
8. Índice Dinâmico Chuva-Solo Nu (Modelo G2)
Acoplamento físico-temporal: quantifica a ocorrência simultânea de chuva erosiva com solo exposto desprotegido (Karydas & Panagos, 2018).

## Slide 13
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
12. Cálculos Matemáticos: Otimização XGBoost e SHAP
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 13 de 17
9. Função Objetivo do XGBoost (Chen & Guestrin, 2016)
Aproximação de Taylor de 2ª ordem da perda com gradientes gi e hessianas hi. Regularização L2 (lambda) e penalidade por número de folhas T (gamma) contra overfitting.
10. Critério de Ganho de Divisão de Árvore (Split Gain)
Avalia se a divisão de um nó folha produz melhoria marginal superior ao custo de complexidade gamma da árvore.
11. Concordância Inter-intérpretes (Kappa de Cohen)
Mede a concordância real Po descontada a concordância puramente casual Pe entre os dois fotointérpretes humanos independentes (Landis & Koch, 1977).
12. Valores SHAP de Explicabilidade Aditiva (Lundberg & Lee, 2017)
Distribui o crédito marginal exato de cada preditor na probabilidade final de erosão, garantindo consistência teórica via teoria dos jogos.

## Slide 14
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
13. Governança e Blindagem: 9 Regras e 7 Invariantes
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 14 de 17
AS 9 REGRAS INVIOLÁVEIS DO SAREL
R1 — Sem Valores Fabricados: Ausência de dado permanece estritamente indisponivel.
R2 — Sem Cortes Silenciosos: Proibição de Math.max/min arbitrários; domínio estrito.
R3 — Rastreabilidade Total: Encapsulamento em Proveniencia<T>.
R4 — Nada Calculado Vira Rótulo: Modelos ou IA jamais viram verdade terrestre.
R5 — Guarda Antissintética: Proibição universal de pontos com origemSintetica: true.
R6 — Segregação Cega: Coordenadas não entram na matriz de treino tabular.
R7 — Preservação de Máscaras: Nuvens e sombras mantidas como lacunas reais.
R8 — Evidência de Verificação: Asserções exigem arquivos físicos de prova.
R9 — Preservação Histórica: Rastreabilidade e integridade via branch sarel/v2.
OS 7 INVARIANTES DE INTEGRIDADE COMPUTACIONAL
Invariante 1: RUSLE completa: perdaSolo <=> 5 fatores presentes <=> memória cálculo.
Invariante 2: Lista de permissão estrita: bloqueia vazamento de Phi_diag ou coordenadas.
Invariante 3: Campos estimados derivados rigorosamente de estados não medidos.
Invariante 4: Rastreabilidade orbital: exigência de PRODUCT_ID, motor e timestamp.
Invariante 5: Afirmação negativa fundiária: exige histórico sem match geográfico.
Invariante 6: Proibição de literais espúrios ('Custom', 'Bacia Local', etc.).
Invariante 7: Detector de constante disfarçada: recusa colunas numéricas estáticas.

## Slide 15
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
14. Segregação Temporal: Modelo D vs. Modelo P
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 15 de 17
MODELO D — DETECÇÃO CONTEMPORÂNEA
• Finalidade Operacional: Mapear feições de erosão laminar que JÁ se manifestaram visualmente no terreno (diagnóstico pericial contemporâneo).
• Extensão da Janela Temporal: Série temporal orbitando continuamente até a data exata do evento ou inspeção pericial (t0).
• Assinatura Biofísica: Detecta horizonte B exposto, BSI > 0.10, redução drástica de biomassa e empobrecimento em carbono orgânico.
• Aplicação Prática: Perícia judicial ambiental, fiscalização agropecuária, apuração de responsabilidade por degradação e autuações.
MODELO P — PROGNÓSTICO PREDITIVO PREVENTIVO
• Finalidade Operacional: Prever o RISCO FUTURO de surgimento de erosão laminar antes que a feição física se manifeste em superfície.
• Guarda Temporal Bienal (D04): Janela de guarda mandatória de 24 meses (2 anos) antes de t0 (Kaufman et al., 2012 / Embrapa Soja), eliminando data leakage.
• Assinatura Biofísica: Identifica fraquezas estruturais de manejo histórico (ausência de rotação, baixa biomassa prévia, alta frequência de solo nu).
• Aplicação Prática: Planejamento conservacionista preditivo, crédito rural sustentável, subsídio para apólices de seguro agrícola e manejo preventivo de bacias.

## Slide 16
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
15. Referências Bibliográficas (Normas ABNT NBR 6023:2018) — Parte 1
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 16 de 17
• COELHO, M. R. et al. Erodibilidade dos solos do Brasil. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 38 p. (Documentos / Embrapa Solos, n. 246). Disponível em: http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1170044.
• CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. Proceedings [...]. New York: ACM, 2016. p. 785–794.
• DEMATTÊ, J. A. M. et al. Geospatial Soil Sensing System (GEOS3): A powerful data mining procedure to retrieve soil spectral reflectance from satellite images. Remote Sensing of Environment, v. 212, p. 161–175, 2018.
• DURIGON, V. L. et al. NDVI-based C-factor estimation for RUSLE in Brazilian watersheds. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, n. 3, p. 726–734, 2014.
• KARYDAS, C. G.; PANAGOS, P. The G2 erosion model: month-time step assessments at regional scale. Environmental Research, v. 161, p. 115–124, 2018.
• KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), v. 6, n. 4, p. 1–21, 2012.
• LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159–174, 1977.

## Slide 17
PPGTCA 2026 • PESQUISA DE MESTRADO EM EROSÃO LAMINAR (UTFPR)
16. Referências Bibliográficas (Normas ABNT NBR 6023:2018) — Parte 2
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar | UTFPR Medianeira | Slide 17 de 17
• CONGALTON, R. G.; GREEN, K. Assessing the accuracy of remotely sensed data: principles and practices. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019. 348 p.
• LUNDBERG, S. M.; LEE, S.-I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NEURIPS 2017), 30., 2017, Long Beach. Proceedings [...]. Red Hook: Curran Associates, 2017. p. 4765–4774.
• MANNIGEL, E. et al. Fator erodibilidade de solos do estado de São Paulo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 26, n. 4, p. 1039–1049, 2002.
• RENARD, K. G. et al. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, 1997. 404 p. (Agriculture Handbook, n. 703).
• ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, or hierarchical structure. Ecography, v. 40, n. 8, p. 913–929, 2017.
• SAFANELLI, J. L.; DEMATTÊ, J. A. M. et al. Fine-scale soil mapping with Earth Observation data: a multiple geographic level comparison. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 45, e0210080, p. 1–20, 2021.
• VRIELING, A. Satellite remote sensing for water erosion assessment: A review. Catena, v. 65, n. 1, p. 2–18, 2006.
• ZHU, Z.; WOODCOCK, C. E. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. Remote Sensing of Environment, v. 144, p. 152–171, 2014.