## Slide 1
SAREL v2
Localização e predição de erosão laminar: método, procedimentos e modelagem estatística
Pesquisa de mestrado · PPGTCA 2026 · Bacia do Paraná 3 (PR)
Documento de 06/10/2026. Nenhum resultado empírico existe ainda: esta apresentação descreve o método pré-registrado e as razões de cada escolha.
Notes: Abertura. Deixe claro desde o início que não há resultados: o que se apresenta é o desenho, os critérios de refutação fixados antes dos dados e o procedimento para executá-los.

## Slide 2: O que esta pesquisa faz, em uma frase
Valida um método que combina séries Sentinel-2, terreno, solo e chuva para localizar e predizer erosão laminar — e o compara, com critério fixado antes dos dados, à prática estabelecida (RUSLE).
72
polígonos de VANT de 5,02 ha sorteados
361 ha
área total delineada (≈ 34.800 células de 10 m)
18
estratos: declividade × solo nu × erodibilidade
0
resultados empíricos até agora
Fonte das cifras: registro de decisões D12 e D16 (src/config/decisoes.ts).
Notes: O instrumento prioriza onde visitar e mapear. A pergunta é falsificável: o método supera a RUSLE? E precisa de um ensemble de árvores para isso? Os números 72, 361 ha e 18 vêm de D12 e D16 em src/config/decisoes.ts.

## Slide 3: Duas hipóteses separáveis, ambas refutáveis
H1 · Supera a RUSLE
Preditores multifonte ordenam melhor a fração erodida do que A = R·K·LS·C·P, medido por correlação de postos de Spearman no conjunto held-out, com margem mínima de 0,10 e piso de 0,40.
H2 · Exige ensemble
Não linearidade e interação são necessárias. Se uma regressão Tweedie penalizada empatar com o XGBoost ou vencê-lo dentro do intervalo, H2 é refutada ainda que H1 se sustente.
Refutação é resultado científico válido e será apresentada como tal (D25). Fundamento: pré-registro evita flexibilidade analítica (NOSEK et al., 2018).
Notes: D25 fixa quatro desfechos. A hipótese H2 pode falhar com H1 verdadeira: se a regressão penalizada empata com o XGBoost, o ganho está nos preditores e não na flexibilidade do algoritmo. Resultado igualmente publicável.

## Slide 4: Princípio: dado verdadeiro ou ausência declarada
Nunca um valor plausível de origem desconhecida.
medido
observação direta
modelado
saída de algoritmo
tabelado
valor de tabela oficial
indisponível
ausente, com causa
Selo de proveniência em todo valor: medido, modelado, tabelado ou indisponível.
Rótulo vem só de observação humana; nada calculado vira rótulo (evita vazamento de alvo (KAUFMAN et al., 2012)).
Ausente não é zero: K = 0 da camada Embrapa (área urbana, água) é "fora do domínio", não "sem erosão" (D14).
Notes: Árvores particionam por limiares: preencher lacuna com constante cria agrupamentos artificiais que o modelo aprende como padrão. Por isso ausência é NaN com causa, e nenhuma quantidade calculada pelo sistema pode virar rótulo (Regra 4). Vazamento de alvo: Kaufman et al. (2012).

## Slide 5: Domínio de validade: onde o método se aplica
1
Declividade 3–20 %
Relevo suave ondulado a ondulado; fora disso predomina sulco/voçoroca (D07).
2
Uso e cobertura
ESA WorldCover classes 30 (pastagem) e 40 (lavoura), com concordância entre v100 (2020) e v200 (2021). Classe 60 excluída.
3
Série Sentinel-2 L2A, 2016–2026
Única fonte da matriz; Landsat só como camada de tendência, nunca preditor (D05).
4
Célula de 10 × 10 m
Unidade de análise, na grade nativa do produto; cada preditor mantém o suporte da própria fonte (D06).
Notes: Fora do domínio nenhuma predição é válida nem avaliada (D07). O truncamento da declividade reduz a amplitude do preditor de terreno: é o preço do domínio. A classe 60 do WorldCover foi excluída por circularidade com a dimensão Ê. Classe 30 tratada como pastagem cultivada por pressuposto declarado.

## Slide 6: Fluxo do método, do sorteio ao critério de refutação
1
Candidatos e 18 estratos
→
2
Sorteio de 72 polígonos (π_i)
→
3
Voo VANT ≈ 4 cm
→
4
Delineação cega
5
Fração por célula 10 m
→
6
Preditores por bloco
→
7
Pré-registro e treino
→
8
Avaliação única (D25)
Em paralelo: 60 a 80 pontos de campo (SAREL Coletor, protocolo cego) estimam a prevalência real; confirmação prospectiva após o treino.
Notes: Ordem: candidatos e estratificação → sorteio probabilístico de polígonos → voo e ortomosaico → delineação cega → fração por célula → preditores → pré-registro → treino → avaliação única no held-out. Campo (60–80 pontos) é âncora de prevalência e confirmação, não treino (D16).

## Slide 7: Preditores por bloco, fonte e suporte espacial nativo
Bloco | Candidatos | Fonte | Suporte | Teto D24
Espectro-temporal | B2, B4, B8, B12, NDVI, BSI, frequência de solo nu | Sentinel-2 L2A (DRUSCH et al., 2012) via GEE (GORELICK et al., 2017) | 10–20 m | até 8
Terreno | declividade, LS, curvatura, TWI | Copernicus GLO-30 (EUROPEAN SPACE AGENCY, [s. d.]) | 30 m | até 4
Solo | K (k_solos) | Embrapa, carta de erodibilidade 2024 (COELHO et al., 2024) | polígono 1:250.000 | 1
Chuva | R climatológico | CHIRPS (FUNK et al., 2015) + equação regional (WALTRICK et al., 2015) | ≈ 5 km | 1
A = R · K · LS · C · P · C = ((1 − NDVI) / 2) · (1 + BSI)
C: (DURIGON et al., 2014); LS: (DESMET; GOVERS, 1996); A: (RENARD et al., 1997). R: sucedâneo regional do EI30 (D13); fator de unidade 9,81 reproduzido em pluviômetros do IAT (origem física a confirmar).
Notes: O suporte nativo difere: terreno a 30 m (nunca reamostrado, D21), K no polígono de mapeamento 1:250.000, chuva em grade de 5 a 10 km. Tratar esses valores como medições independentes por célula de 10 m seria pseudorreplicação. Fórmulas: A=R·K·LS·C·P (Renard et al., 1997); C híbrido (D20) = ((1−NDVI)/2)·(1+BSI), com C em [0,1]; LS bidimensional (Desmet; Govers, 1996).

## Slide 8: Estratificação em 18 estratos e sorteio probabilístico
Ŝ × Ê × K̂ = 3 × 3 × 2
Ŝ: tercis de declividade. Ê: tercis da frequência de solo nu (fração de cenas válidas). K̂: 2 níveis de erodibilidade (classes 1–3 × 4–5, D09).
4 polígonos por estrato
Quadrado ≈ 224 m (ou retângulo até 1:2), sorteados com π_i = n_h / N_h. Dois treinam, dois ficam como held-out: replicação interna em todos os estratos.
Guarda contra circularidade: polígonos são sorteados pelos estratos biofísicos, nunca pelo rastreio espectral (D16).
Viés declarado: exigir polígono dentro de um único imóvel favorece imóveis maiores (elegibilidade ≈ 65–72 %, limite superior).
Notes: Tercis são percentis empíricos 33,33 e 66,67 do conjunto de candidatos, não limiares absolutos. Estratificação desproporcional com π_i registrado domina o balanceamento 50/50 e preserva a inferência populacional (D23). Estimador ponderado por 1/π_i: Horvitz; Thompson (1952).

## Slide 9: O rótulo: fração erodida por célula, não um ponto
Alvo primário (D26)
Fração contínua da célula delineada como erodida, em [0, 1]. Muitas células são 0: objetivo reg:tweedie. Métrica primária: Spearman, independente de prevalência.
Binário e rótulos de campo
Positivo se fração ≥ 25 % (secundário), pois dicotomizar custa informação (ALTMAN; ROYSTON, 2006). Campo (D03): ordinal ausente, incipiente, moderada, severa; incipiente conta como positivo; sensibilidade pré-registrada com corte alternativo.
Kappa de Cohen (COHEN, 1960) entre observadores: κ < 0,60 indica critério não operacional; patamares conforme (LANDIS; KOCH, 1977).
κ = (p_o − p_e) / (1 − p_e)
Notes: A delineação vetorial sobre ortomosaico de ~4 cm é rasterizada na grade nativa do Sentinel-2: fração = área erodida ∩ célula / área da célula. Dicotomizar descarta informação (Altman; Royston, 2006) e o recurso escasso é informação. O binário a 25% (25 m² de 100 m²) existe para AUC comparável à literatura e para D25.

## Slide 10: Por que o VANT rotula melhor que o GNSS de campo
Chart: 
| σ=0,69 m (CE90 1,47 m) | σ=1,46 m (cifra de D06) | σ=3 m | σ=5 m | σ=8 m
Acerto de atribuição à célula (%) | 89.4 | 78 | 57.9 | 37.2 | 19.6
Leitura honesta
Os valores de 3, 5 e 8 m reproduzem P03. A cifra de 78 % para CE90 = 1,47 m não se reproduz: com σ = 0,69 m o acerto seria 89 %. O texto de D06/D16 precisa ser revisto pelo pesquisador.
Notes: Reproduzi a conta de P03: erro gaussiano isotrópico por eixo, ponto verdadeiro uniforme na célula, P = [(1/L)∫(Φ((L−x)/σ) − Φ(−x/σ))dx]². Dá 57,9% (σ=3 m), 37,2% (σ=5 m) e 19,6% (σ=8 m), idêntico a P03. Porém CE90 = 1,47 m corresponde a σ = 0,685 m e dá 89,4%; os 78% de D06/D16 só saem se 1,47 for tomado como σ. Ou 78% é cifra conservadora que embute erro extra, ou há confusão CE90/σ. O modelo ignora o erro de georreferenciamento do Sentinel-2.

## Slide 11: Três competidores, nenhum privilegiado a priori
1 · RUSLE
Linha de base física: A = R·K·LS·C·P (RENARD et al., 1997; WISCHMEIER; SMITH, 1978). Se qualquer fator faltar, A é ausente (nunca 0).
2 · Tweedie penal.
GLM com ligação log, p ∈ {1,2; 1,5; 1,8} escolhido no treino, penalização L2 (FRIEDMAN; HASTIE; TIBSHIRANI, 2010), α escolhido por validação agrupada por polígono; imputação só com a mediana do treino da dobra, mais indicador de ausência.
3 · XGBoost
reg:tweedie (CHEN; GUESTRIN, 2016), hist, monotonicidade física declarada antes do ajuste, ausentes tratados nativamente, hiperparâmetros por validação aninhada agrupada.
Notes: D24 manda comparar RUSLE, regressão penalizada e XGBoost com a mesma métrica. O resultado admissível inclui a regressão parcimoniosa vencer o ensemble. Regressão Tweedie penalizada (L2/ridge) via scikit-learn; elastic net com Tweedie não está disponível no scikit-learn. Penalização: Friedman; Hastie; Tibshirani (2010).

## Slide 12: Por que Tweedie: variável contínua, não negativa, cheia de zeros
Var(Y) = φ · μ^p, com 1 < p < 2
d(y, μ) = 2 [ y^(2−p) / ((1−p)(2−p)) − y μ^(1−p) / (1−p) + μ^(2−p) / (2−p) ]
A fração erodida tem massa em 0 e valores contínuos em (0, 1]: um modelo gaussiano violaria a restrição e ignoraria a assimetria (DUNN; SMYTH, 2005).
O desvio d(y, μ) é a perda; a ordenação final é avaliada por Spearman, que não depende da escala.
O expoente p é proposta (P10): escolhido por validação interna dentro da grade pré-registrada {1,2; 1,5; 1,8}.
Notes: Para 1<p<2 a distribuição Tweedie é Poisson composta com incrementos gama: massa em zero e cauda contínua positiva. A variância cresce como μ^p. O p=1,5 é proposta P10 (não decidida); a escolha pode ser ajustada por perfil de verossimilhança, mas apenas dentro do treino. Dunn; Smyth (2005) descrevem a avaliação numérica das densidades.

## Slide 13: Regime de dados: o teto de preditores é por bloco
n_eff = A / ( π · (r / 2)² ) · r = 50 m (alcance adotado)
≈ 1.845
espectro-temporal
admitiria 9 (200/var)
teto 8
≈ 396
terreno 30 m
admitiria 1
teto 4
≈ 36
solo (K)
admitiria 0
teto 1
≈ 36
chuva (R)
admitiria 0
teto 1
Só o espectro-temporal está dentro do regime de 200 eventos por variável (VAN DER PLOEG; AUSTIN; STEYERBERG, 2014), (RILEY et al., 2020); os demais entram por necessidade física (Invariante 1), com monotonicidade: mínimos mandatórios, não máximos estatisticamente suportados.
Notes: n_eff = A / (π (r/2)²) com r=50 m. Para 10 ha dá 50,9 (D24 diz ~51). Para 361 ha dá 1.841 (D24: 1.845; diferença < 0,3%). O held-out (36 polígonos) dá ≈ 920, enquanto D24 diz ~936 e a tela diz 922: precisa ser reconciliado. O critério de 200 eventos por variável vem de van der Ploeg et al. (2014); Riley et al. (2020) dão uma alternativa baseada em critérios de encolhimento.

## Slide 14: Validação: aninhada por polígono, e um único held-out
Interna (só o treino)
GroupKFold por Poligono_ID: escolhe hiperparâmetros e penalização. Nunca seleciona preditores olhando o desempenho (a dimensionalidade é declarada de antemão por mecanismo físico).
Externa (held-out, uma vez)
36 polígonos nunca vistos. Uma única avaliação; o script grava uma trava e recusa a segunda. Validação interna jamais é reportada como desempenho.
Fundamentos: (ROBERTS et al., 2017); (PLOTON et al., 2020).
Notes: Validação aleatória infla a estimativa quando há autocorrelação espacial (Roberts et al., 2017; Ploton et al., 2020). O agrupamento por polígono impede que 36.000 células vizinhas sejam tratadas como independentes. Ressalva de D24: com dois polígonos por estrato e um par no held-out, cada dobra interna perde um estrato; isso degrada o ajuste, não contamina a estimativa final.

## Slide 15: Métrica primária e inferência por bootstrap de polígonos
ρ = Pearson( rank(ŷ), rank(y) )
Independe de prevalência e da escala do predito: permite comparar RUSLE (t/ha/ano) e modelos (fração) (SPEARMAN, 1904).
Δρ = ρ_XGB − ρ_RUSLE calculada nas MESMAS células (pareada).
Reamostra-se o polígono, não a célula; 10.000 reamostras; IC 95 % pelos percentis 2,5 e 97,5 (EFRON, 1979).
Potência governada por 36 agrupamentos: o intervalo é largo, por isso o desfecho é ternário.
Notes: Spearman = Pearson dos postos médios (trata empates, comuns porque muitas frações são 0). Reamostrar células trataria vizinhas do mesmo polígono como independentes. Com poucos agrupamentos a inferência por cluster é conservadora (Cameron; Gelbach; Miller, 2008). IC pelo método do percentil sobre B = 10.000 reamostras.

## Slide 16: O que 36 agrupamentos permitem enxergar (simulação)
Chart: 
| 18 polígonos | 36 polígonos | 72 polígonos
Largura média do IC 95% de Δρ | 0.183 | 0.129 | 0.096
Leitura
Simulação sintética: o IC encolhe com a raiz do número de agrupamentos. Com 36, uma diferença real moderada excluiu zero em 88 % das repetições; com 18, em 68 %. Por isso INCONCLUSIVA é desfecho legítimo, não porta de saída.
Notes: Simulação ilustrativa (dados sintéticos, parâmetros inventados para mostrar o mecanismo; NÃO é resultado da pesquisa): dois preditores com correlação distinta com um alvo com efeito de polígono; 26 células por polígono; B=300; 40 repetições por G. Largura média do IC 95% de Δρ: 0,183 (G=18), 0,129 (G=36), 0,096 (G=72). Fração em que o IC exclui zero: 68%, 88%, 100%. Código: ANEXOS_PROMPT_EXECUTOR_2026-10-06/avaliacao_d25_referencia.py.

## Slide 17: Critério de refutação pré-registrado (D25)
Held-out avaliado uma única vez
ρ_XGB < 0,40 ou ρ_XGB < ρ_RUSLE
ρ ≥ 0,40 e Δρ ≥ 0,10
ρ ≥ 0,40, ρ_XGB ≥ ρ_RUSLE e Δρ < 0,10
REFUTADA
CORROBORADA (IC exclui 0)
INCONCLUSIVA (IC contém 0)
INCONCLUSIVA por margem (emenda)
4º desfecho: se a Tweedie penalizada empatar com o XGBoost ou vencê-lo no intervalo, H2 é refutada. AUC (≥ 0,70; Δ ≥ 0,05) só reportada (HANLEY; MCNEIL, 1982).
Notes: Piso 0,40 e margem 0,10 são intermediários entre 0,15/0,50 (estrito) e 0,05 (permissivo). A AUC ≥ 0,70 (regra de bolso atribuída a Hosmer; Lemeshow, não conferida na fonte) e ΔAUC ≥ 0,05 são secundárias. A lacuna detectada (piso atingido, ρ_XGB ≥ ρ_RUSLE, margem < 0,10) foi fechada por emenda aceita em 06/10/2026: INCONCLUSIVA_MARGEM; as secundárias não condicionam o desfecho.

## Slide 18: O que o desbalanceamento preserva e o que destrói
Sobrevive
Correlação de postos e AUC (dependem só da ordenação). Por isso Spearman é a métrica primária.
Não sobrevive
Probabilidade predita, acurácia, precisão e kappa (dependem da prevalência): exigem correção a priori ancorada na prevalência estimada (KING; ZENG, 2001).
Toda afirmação sobre a bacia usa estimadores estratificados com π_i e n efetivo declarado (OLOFSSON et al., 2014); prevalência por estimador ponderado por 1/π_i (HORVITZ; THOMPSON, 1952).
Notes: Estratificação desproporcional com π_i registrado (D23): ordenação (Spearman, AUC) sobrevive; probabilidade, acurácia, precisão e kappa não. Âncora: 60–80 pontos dão ±0,08 de precisão a prevalência 0,15 (calculado: ±0,078 a ±0,090); ±0,05 exigiria ≈196. A correção a priori é de King; Zeng (2001); estimadores de área e acurácia de Olofsson et al. (2014).

## Slide 19: Análises de sensibilidade e proteções contra flexibilidade analítica
D03
D03
Corte alternativo dos rótulos de campo: incipiente excluída; contraste mede o sinal da erosão incipiente.
D08
D08
Reavaliar sem células com marcador de composição pedológica verdadeiro ou indisponível; a diferença é o custo da incerteza pedológica.
D19
D19
Pares de evento: análise secundária, fora de D25; só se um evento ocorrer na janela de campanha.
✓
Trava
O avaliador recusa uma segunda avaliação do held-out e o modo probatório sem pré-registro congelado.
Notes: Todas fixadas antes de qualquer resultado. A hierarquia (principal × sensibilidade) não pode ser escolhida depois em função do resultado.

## Slide 20: Procedimento operacional em seis fases
1 Preparação
build, testes, domínio, credenciais
2 Amostragem
candidatos, 18 estratos, sorteio com semente registrada
3 Aquisição e rótulo
voo ≈ 4 cm, ortomosaico, delineação cega, κ ≥ 0,60
4 Preditores
fração por célula, S2 com máscara, R, K, LS
5 Avaliação
blocos congelados, treino, held-out uma vez
6 Campo e arquivo
âncora 60–80 pontos, confirmação, ZIP com SHA-256
Notes: Detalhamento passo a passo (P1 a P15) no Manual de Procedimentos. Cada fase tem portão: não se avança sem a evidência da anterior.

## Slide 21: Limitações declaradas, antes dos resultados
Terreno a 30 m não enxerga terraços (15–40 m): P = 1 e LS modelado (D21, D22).
K da carta 1:250.000 generaliza associações: em 50 % dos pontos a composição não é resolvida; Neossolo Regolítico pode divergir do levantamento estadual (D08, D12).
R é sucedâneo regional do EI30 sobre CHIRPS diário; R: coeficientes de Rufino (1993) lidos, e o fator de unidade 9,81 reproduz o R de Waltrick em 12 estações do IAT, a <0,3% (D13; origem física a confirmar); LS: equações conferidas.
Mudança de uso dentro da série (2016–2026) não é modelada (D07).
Solo e chuva operam em regime crítico (≈ 36 unidades efetivas); potência por 36 polígonos (D24, D25).
Viés de seleção pelo tamanho do imóvel; atribuição posicional ao pixel (slide 10).
Notes: Cada item consta de D06, D07, D12, D13, D14, D16, D21, D24 e D25. Declarar de antemão é o que torna a limitação auditável.

## Slide 22: Estado do software e plano de correção (honesto)
54
achados de auditoria (A01–A54)
500
HTTP do app em desenvolvimento (build também falha)
6
testes falham (dependem de dados locais)
38
testes Python dos anexos passam
Front-end medido: 21 reprovações (cabeçalho com botões fora da tela já em 1440 px, modais sem role="dialog", controles sem nome acessível). O app só é utilizável para a pesquisa depois dessas correções.
Nenhum dado real foi usado em teste ou simulação; resultados sintéticos não são evidência científica.
Notes: Medições de 06/10/2026 no commit 4834cf0: typecheck exit 0; lint 2 warnings; vitest 57 arquivos/435 testes, 6 falham (dados locais); next build falha por import de node:crypto/node:child_process em componente de cliente; next dev responde HTTP 500. A auditoria (A01–A54) gerou o prompt de correção (30 blocos) e o prompt do executor, com anexos de código de referência testados (38 testes Python).

## Slide 23: Referências (ABNT NBR 6023) — 1/3
ALTMAN, D. G.; ROYSTON, P. The cost of dichotomising continuous variables. BMJ, v. 332, n. 7549, p. 1080, 2006.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. In: ACM SIGKDD INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 22., 2016, San Francisco. Proceedings [...]. New York: ACM, 2016. p. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
COELHO, M. R. et al. Erodibilidade dos solos do Brasil. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 38 p. (Documentos, 246). Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1170044/1/CNPS-DOC-246-2024.pdf.
COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960.
DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, v. 51, n. 5, p. 427-433, 1996.
DRUSCH, M. et al. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. Remote Sensing of Environment, v. 120, p. 25-36, 2012.
DUNN, P. K.; SMYTH, G. K. Series evaluation of Tweedie exponential dispersion model densities. Statistics and Computing, v. 15, n. 4, p. 267-280, 2005. DOI: 10.1007/s11222-005-4070-y.
DURIGON, V. L. et al. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. International Journal of Remote Sensing, v. 35, n. 2, p. 441-453, 2014.
EFRON, B. Bootstrap methods: another look at the jackknife. The Annals of Statistics, v. 7, n. 1, p. 1-26, 1979. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
Notes: Verificação: cada referência foi conferida por resultado de busca em 06/10/2026; os campos não confirmados estão listados no Manual de Procedimentos, Apêndice C. Links não foram abertos (acesso bloqueado nesta sessão).

## Slide 24: Referências (ABNT NBR 6023) — 2/3
EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Global Digital Elevation Model. [S. l.]: ESA, [s. d.]. DOI: 10.5270/ESA-c5d3d65.
FRIEDMAN, J.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. Regularization paths for generalized linear models via coordinate descent. Journal of Statistical Software, v. 33, n. 1, p. 1-22, 2010.
FUNK, C. et al. The climate hazards infrared precipitation with stations: a new environmental record for monitoring extremes. Scientific Data, v. 2, art. 150066, 2015. DOI: 10.1038/sdata.2015.66.
GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, v. 202, p. 18-27, 2017.
HANLEY, J. A.; MCNEIL, B. J. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology, v. 143, n. 1, p. 29-36, 1982.
HORVITZ, D. G.; THOMPSON, D. J. A generalization of sampling without replacement from a finite universe. Journal of the American Statistical Association, v. 47, p. 663-685, 1952.
KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, v. 6, n. 4, art. 15, 2012.
KING, G.; ZENG, L. Logistic regression in rare events data. Political Analysis, v. 9, n. 2, p. 137-163, 2001.
LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.
NOSEK, B. A. et al. The preregistration revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 115, n. 11, p. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114.
Notes: Verificação: cada referência foi conferida por resultado de busca em 06/10/2026; os campos não confirmados estão listados no Manual de Procedimentos, Apêndice C. Links não foram abertos (acesso bloqueado nesta sessão).

## Slide 25: Referências (ABNT NBR 6023) — 3/3
OLOFSSON, P. et al. Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, v. 148, p. 42-57, 2014.
PLOTON, P. et al. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. Nature Communications, v. 11, 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-18321-y.
RENARD, K. G. et al. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Washington, DC: USDA, 1997. 404 p. (Agriculture Handbook, 703).
RILEY, R. D. et al. Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model. BMJ, v. 368, art. m441, 2020. DOI: 10.1136/bmj.m441.
ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, v. 40, n. 8, p. 913-929, 2017. DOI: 10.1111/ecog.02881.
SPEARMAN, C. The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, v. 15, n. 1, p. 72-101, 1904.
VAN DER PLOEG, T.; AUSTIN, P. C.; STEYERBERG, E. W. Modern modelling techniques are data hungry: a simulation study for predicting dichotomous endpoints. BMC Medical Research Methodology, v. 14, art. 137, 2014. DOI: 10.1186/1471-2288-14-137.
WALTRICK, P. C. et al. Estimativa da erosividade de chuvas no estado do Paraná pelo método da pluviometria: atualização com dados de 1986 a 2008. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 39, n. 1, p. 256-267, 2015. DOI: 10.1590/01000683rbcs20150147.
WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Washington, DC: USDA, 1978. (Agriculture Handbook, 537).
Notes: Verificação: cada referência foi conferida por resultado de busca em 06/10/2026; os campos não confirmados estão listados no Manual de Procedimentos, Apêndice C. Links não foram abertos (acesso bloqueado nesta sessão).