## Slide 1
SAREL Coletor: o que se registra em cada ponto
Android, offline, no lugar do KoboCollect. Cada ponto vira uma linha de CSV (28 colunas) lida pelo SAREL.
1. Identificação
Código opaco do ponto
Observador, data e hora
Protocolo cego: sem estrato nem predição
2. Posição (GNSS)
Latitude, longitude, altitude
Acurácia do aparelho
Distância ao ponto planejado (tolerância P03)
Média estática ou fix único; posição simulada é rejeitada
3. Rótulo de erosão
Ordinal: ausente, incipiente, moderada, severa (D03)
Confiança: alta, média ou baixa
Binário derivado: ausente = 0; demais = 1
4. Diagnóstico de erosão
Pedestais e raízes expostas
Exposição do horizonte B
Espessura do horizonte A (cm)
Crosta e selamento superficial
Microssulcos iniciais; sedimentação no sopé
5. Manejo e conservação
Sistema de manejo
Cobertura vegetal (%)
Sentido de plantio
Presença e estado do terraço
Alimentam o fator P (D22, provisório)
6. Evidências
Foto nadir
Foto panorâmica
Observações do observador
Fontes: D03, D16, D22, P03; contrato de exportação do SAREL Coletor (28 colunas) e módulo de ingestão. Métricas de qualidade posicional (erro padrão, nº de amostras, satélites) são colunas acrescentadas ao final.
Notes: (1 min) O SAREL Coletor é o aplicativo Android usado nos 60 a 80 pontos de campo, no lugar do KoboCollect; funciona offline. Cada ponto vira uma linha de um CSV de 28 colunas, que o SAREL lê e valida. Seis grupos de informação. Um: identificação e protocolo; o observador recebe só um código opaco e não vê estrato nem predição, isto é, a coleta é cega. Dois: a posição, com latitude, longitude, altitude, a acurácia que o aparelho informa e a distância ao ponto planejado; a posição simulada é rejeitada na ingestão, e o método pode ser média estática ou fix único. Três: o rótulo, em escala ordinal de quatro níveis, ausente, incipiente, moderada ou severa, com a confiança do observador; o binário é derivado, com ausente igual a zero e o restante igual a um, e o incipiente conta como positivo. Quatro: indicadores diagnósticos de erosão laminar, como pedestais e raízes expostas, exposição do horizonte B, espessura do horizonte A, crosta e selamento, microssulcos iniciais e sedimentação no sopé. Cinco: manejo e conservação, sistema de manejo, cobertura vegetal, sentido de plantio e terraço, que alimentam o fator P do RUSLE, com coeficientes ainda provisórios. Seis: fotos nadir e panorâmica e observações. Lembrar: o campo é âncora de prevalência e calibração de posição, não massa de treino. Ressalvas: não conferi se a versão atual do aplicativo já implementa a média estática e as métricas de satélites; a ingestão do SAREL já aceita o método de posição e o erro padrão.