## Slide 1
Arcabouço computacional auditável para amostragem estratificada de erosão laminar
SAREL v2: Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar
Luis Alfredo Ferreira da Silva
Fabiana Costa de Araujo Schutz
Kiria Vitoria Nakahati
Orientador: Claudio Leones Bazzi
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Medianeira
Notes: (1 min) Apresentar o tema: não é uma apresentação de resultados, é do arcabouço: como desenhar a amostragem e o teste para que cada número seja rastreável e o critério de sucesso seja fixado antes dos dados.

## Slide 2
O desafio: amostrar o que só um observador consegue rotular
2
O fenômeno
A erosão laminar é uma mancha contínua, e não uma ocorrência pontual. Sutil, de difícil localização e de prejuízo agrícola considerável
O rótulo
Só vale observação humana sobre imagem de alta resolução (VANT, ≈ 4 cm). O que é calculado não vira rótulo (Regra 4).
O acesso
Cada polígono voado exige autorização do proprietário, em imóveis pequenos: mediana de 11,7 ha na bacia.
Como obter uma amostra defensável sob essas restrições e registrar cada passo de forma auditável?
Fontes: SILVA (2026a, D16 e D26); levantamento de 29/09/2026 sobre 73.643 imóveis rurais do envelope da bacia (SILVA, 2026b).
Notes: (1 min) Três restrições moldam tudo. A erosão laminar é uma mancha contínua na vertente, então um ponto de campo representa mal o fenômeno. O rótulo só vale se vier de observação humana sobre imagem de alta resolução; o que é calculado nunca vira rótulo. E o acesso depende de proprietários de áreas pequenas: a mediana dos imóveis rurais da bacia é de 11,7 ha. A pergunta do trabalho: como obter uma amostra defensável sob essas restrições e registrar cada passo de forma auditável.

## Slide 3
Linguagens e tecnologias do SAREL
Roda localmente no Windows; a rede só é usada para o Google Earth Engine.
TypeScript
interface e regras
Next.js 14, React 18, Tailwind
MapLibre (mapas), Zustand, Zod
Cliente do Earth Engine
Python
dados e estatística
Ingestão fundiária (SICAR, SIGEF, SNCR) em SQLite
CHIRPS, relevo Copernicus
Verificador do pacote exportado
Geração de relatórios e documentos
Kotlin
SAREL Coletor (Android)
Jetpack Compose e Room
Offline, em campo
GNSS do aparelho, fotos e CSV
Também no projeto
C# (Windows Forms) no instalador · PowerShell e Batch nos lançadores · JavaScript (Node) em scripts de apoio · SQL (SQLite) para a base fundiária local · Google Earth Engine (API JavaScript/REST) para Sentinel-2
Feito com o uso do Gemini 3.8 como executor e auditado pelo Claude Sonnet 5.5.
Fonte: código-fonte do SAREL v2 (SILVA, 2026c); contagem de linhas sobre o branch de desenvolvimento em 19/10/2026.
Notes: (1 min) Para quem pergunta como o SAREL foi construído. A interface e as regras do método estão em TypeScript, com Next.js e React; são cerca de 36 mil linhas em 138 arquivos, mais 85 arquivos de teste automatizado, o que sustenta a ideia de arcabouço auditável: as regras são testadas. O Python cuida do que é dado geoespacial e estatística: a ingestão das bases fundiárias para um banco SQLite local, a chuva do CHIRPS, o relevo Copernicus, o verificador do pacote exportado e a geração de relatórios. O aplicativo de campo, o SAREL Coletor, é um app Android em Kotlin com Jetpack Compose e Room, que funciona offline; o código dele não está neste repositório. Há ainda um instalador do Windows em C#, lançadores em PowerShell e Batch, e o Google Earth Engine para o Sentinel-2. O sistema roda localmente no Windows, e a rede só é necessária para o Earth Engine. Ressalva: a contagem de linhas inclui comentários.

## Slide 4
O SAREL em uma tela
3
Tela inicial: módulos no topo, áreas e filtros à esquerda, mapa e legenda.
Elege candidatos a amostra com imagens de satélite (Google Earth Engine)
Planeja e integra a campanha de voo e de campo
Monta a matriz de treino, com a origem de cada valor
Exporta um pacote verificável
Fonte: captura de tela do SAREL v2 (SILVA, 2026c).
Notes: (1 min) Tela inicial do aplicativo, versão atual. No topo, os módulos na ordem de uso: Amostragem GEE, Campanha e Rótulos, Matriz de Treino, Exportar, mais Configurações e Governança. À esquerda, as áreas de amostragem; no mapa, a legenda deixa claro que BSI e NDVI geram apenas candidatos espectrais, e não rótulos.

## Slide 5
Sequência justificada (1/2): do domínio ao sorteio
4
Passo | O que se faz | Por que vem aqui
1. Definir o domínio e a área | Só se amostra onde o método vale: declividade 3 a 20%, lavoura e pastagem (D07). | Sem domínio não existe "candidato válido"; ele precisa vir antes de tudo.
2. Eleger candidatos no GEE | Filtros de solo nu, declividade e espaçamento mínimo de 1 km (P02). | Produz o universo de onde se sorteia; exige o domínio da etapa 1.
3. Estratificar em 18 estratos | Declividade × solo nu × erodibilidade. | Define o que o sorteio precisa cobrir
4. Checar o pool por estrato | Contar candidatos por estrato antes de selar. | O sorteio é irreversível: só se sela com pool que comporta 4 titulares e reservas.
5. Sorteio selado (72 polígonos) | 4 por estrato, probabilidade de inclusão registrada . | Vem antes de contatar proprietários, para que ninguém escolha os locais.
Cada passo depende do anterior: o sorteio selado e a avaliação única são os dois pontos sem volta. Fontes: SILVA (2026a, D07, P02, D12 e D23).
Notes: (1,5 min) Este é o núcleo da justificativa da ordem. Cada linha diz o que se faz e por que vem naquele ponto. O ponto crítico é a etapa 4: como o sorteio é irreversível, é preciso saber antes se cada estrato tem candidatos suficientes. A etapa 5 vem antes do contato com os proprietários para que o local não seja escolhido por conveniência ou por suspeita de erosão.

## Slide 6
Sequência justificada (2/2): da autorização à avaliação
5
Passo | O que se faz | Por que vem aqui
6. Autorização dos proprietários | Contato, e reserva em ordem em caso de recusa (proposta). | Só se sabe quem contatar depois do selo; a recusa não pode refazer o sorteio.
7. Voo cego e delineação | Intérprete sem ver estrato nem papel; rótulo por fração. | Só depois da autorização; a cegueira evita que o modelo "aprenda" o rastreio.
8. Âncora de campo | 60 a 80 pontos fora dos polígonos, coletados no SAREL Coletor. | Estima prevalência e acurácia posicional; independe dos polígonos.
Cada passo depende do anterior: o sorteio selado e a avaliação única são os dois pontos sem volta. Fontes: SILVA (2026a, D16, D23, D25 e D26).
Notes: (1,5 min) A segunda metade. A etapa 6 só pode acontecer depois do selo, porque só então se sabe quem contatar; por isso a recusa precisa de um protocolo que não refaça o sorteio. O voo e a delineação são cegos para o estrato e o papel. O campo é âncora, não treino. A avaliação é única e por último.

## Slide 7
Estratificação: como se chega aos 18 estratos
6
Declividade
3 faixas (tercis)
Energia do relevo: quanto mais inclinado, maior a capacidade de transporte do escoamento.
×
Solo nu
3 faixas (tercis)
Tempo de solo descoberto: fração de cenas de satélite válidas em que a célula aparece exposta à chuva.
×
Erodibilidade
2 níveis
Carta Embrapa (COELHO et al., 2024). Nível 1: muito baixa a média (K ≤ 0,0285). Nível 2: alta e muito alta (K ≥ 0,0300); a extremamente alta entra por emenda em registro.
3 × 3 × 2 = 18 estratos × 4 polígonos (2 treino + 2 held-out) = 72
Por que estratificar: sem isso o acaso concentraria a amostra nas combinações comuns e deixaria vazios os estratos raros, de maior interesse
Tercil: três grupos de tamanho aproximado; o corte é calculado sobre os candidatos da própria área e empates caem no grupo mais baixo
Onde entra a série temporal (Sentinel-2, 2016–2026)
1) Solo nu: fração de cenas válidas em que a célula está exposta = eixo dos estratos. 2) Qualidade: mínimo de 6 observações válidas por célula e janela; abaixo disso a métrica é “indisponível”. A frequência de solo nu ainda não foi medida (falta a credencial do GEE).
Fontes: COELHO et al. (2024); SILVA (2026a, D05, D09, D10, D11 e D12).
Notes: (1,5 min) Estratificar é dividir os candidatos em grupos internamente parecidos e amostrar cada grupo separadamente, para que as combinações raras também entrem na amostra. Usamos três dimensões. Declividade, em três faixas (tercis): é a energia do relevo, que governa o escoamento. Frequência de solo nu, em três faixas: é o tempo em que o solo fica descoberto e exposto à chuva. Erodibilidade, em dois níveis: é a suscetibilidade intrínseca do solo, vinda da carta da Embrapa de 2024; nível 2 são as classes alta, muito alta e extremamente alta. Tercil significa dividir os candidatos em três grupos de tamanho aproximado; os dois cortes são calculados sobre os candidatos da própria área, e valores empatados no corte caem no grupo mais baixo, de modo que os grupos podem diferir um pouco em tamanho. 3 x 3 x 2 dá 18 estratos, com quatro polígonos cada: dois para treino e dois para teste. A decisão sobre a classe 6 foi aprovada em 19/10 e está em registro. Onde entra a série temporal: a frequência de solo nu, calculada sobre a fração de cenas Sentinel-2 válidas de 2016 a 2026, é o eixo de solo nu dos estratos; há um mínimo de 6 observações válidas por célula e janela, abaixo do qual a métrica é indisponível, não deflacionada. A frequência de solo nu ainda não foi medida, por falta da credencial do Google Earth Engine.

## Slide 8
Dificuldade: o polígono precisa caber em um único imóvel
7
Chart: Elegibilidade (limite superior, %)
| 10 ha (quadrado) | 5,02 ha (quadrado) | 5,02 ha (retângulo até 1:2)
Imóveis elegíveis (%) | 43.4 | 64.7 | 71.8
73.643 imóveis rurais no envelope da bacia
Mediana de 11,7 ha: minifúndio do oeste do Paraná
Teste por caixa envolvente: valores são limites superiores
72 autorizações
Viés declarado: amostra tende a imóveis maiores, com outro manejo
Fonte: SILVA (2026a, D16); medição de 29/09/2026 sobre a base fundiária local (SILVA, 2026b).
Notes: (1,5 min) Para voar é preciso autorização, e para pedir autorização o polígono tem de caber dentro de um só imóvel. Sobre os 73.643 imóveis rurais do envelope da bacia, com mediana de 11,7 ha, um quadrado de 10 ha cabia em apenas 43,4%. Ao reduzir para 5,02 ha, a elegibilidade sobe para 64,7%, e para 71,8% admitindo retângulo com razão até 1:2. Atenção: são limites superiores, pois o teste usa a caixa envolvente do imóvel. O custo foi dobrar as autorizações, de 36 para 72, e fica um viés declarado: amostras só em imóveis maiores, que tendem a ter outro manejo.

## Slide 9
Dificuldade: quantos voos e quanto tempo
8
72
missões de mapeamento, uma por polígono (eram 36)
≈ 12
jornadas, com até 6 polígonos e 3 baterias cada (proposta)
≈ 3 min
de mapeamento por polígono, mais curvas (plano de voo)
72
autorizações de proprietário
Aeronave: Spectral 2 (Nuvem UAV), câmera MicaSense Altum; 3 baterias. Plano: 4 cm de GSD, 92,8 m de altitude, 8,7 a 9,2 m/s (medido), cerca de 7 linhas e 123 disparos por polígono
Por que 72: 18 estratos × 4 polígonos (2 treino + 2 teste); a área total, cerca de 361 ha, é o que o custo de voo suporta e rende cerca de 1.845 unidades independentes (D24)
Tempo: pelo menos 3,6 h de mapeamento nos 72; 6 polígonos por jornada = 2 por bateria, compatível com as missões já voadas (9 a 13 min); autonomia útil a confirmar. Produtividade medida: 2,3 ha/min (Missão 009) e 0,53 (000)
Fontes: SILVA (2026a, D16 e D24); plano de voo e cobertura das missões 000 e 009 (SILVA, 2026b).
Notes: (1,5 min) Aeronave: Spectral 2, da Nuvem UAV, com a câmera multiespectral MicaSense Altum; há 3 baterias disponíveis. Quantidade de voos: são 72 polígonos de 5,02 ha, ou seja, 72 missões de mapeamento, uma por polígono; eram 36 no desenho anterior. Por que 72: é a estrutura de 18 estratos com 4 polígonos cada. A área total, de cerca de 361 ha, é o que o custo de voo suporta e rende cerca de 1.845 unidades espacialmente independentes (D24), no limite para o bloco espectral e abaixo do recomendado para solo, chuva e terreno. Tempo: o plano de voo para 4 cm de resolução usa altitude de 92,8 m, cerca de 7 linhas e 123 disparos por polígono, com velocidade medida de 8,7 a 9,2 m/s nos logs reais; isso dá cerca de 3 minutos de mapeamento por polígono, mais as curvas. Em horas, são pelo menos 3,6 h de mapeamento nos 72 polígonos, sem contar decolagem, pouso, troca de bateria e deslocamento, que dominam a campanha. Com teto padrão de 6 polígonos por jornada, são cerca de 12 jornadas e dois polígonos por bateria; isso é compatível com as duas missões já voadas, de 9 a 13 minutos, mas a autonomia útil de cada bateria ainda precisa ser confirmada. Nas duas missões medidas a produtividade foi de 2,3 ha/min na Missão 009 e 0,53 ha/min na 000, de modo que o tempo real pode ser maior que o planejado. Há ainda 72 autorizações de proprietário a obter.

## Slide 10
Voo cego, delineação e rótulo por fração
9
Alvo primário: fração da célula de 10 m delineada como erodida, de 0 a 1
Intérprete cego: recebe só um código opaco, sem estrato nem papel (exportação cega por perfil)
Polígonos sorteados pelos estratos biofísicos, nunca pelo rastreio espectral (evita circularidade)
Planos de voo só com terreno real (Copernicus 30 m); os de demonstração são marcados como sintéticos e não voáveis
Fontes: SILVA (2026a, D02, D16 e D26).
Notes: (1 min) O alvo do modelo não é uma classe, e sim a fração da célula de 10 m delineada como erodida, entre 0 e 1, obtida por rasterização da delineação feita sobre o ortomosaico. O binário, fração maior ou igual a 25%, é derivado e secundário. O intérprete recebe só um código opaco, sem estrato nem papel; o app tem exportação cega por perfil. Isso impede que o modelo aprenda a concordar com o rastreio espectral. Planos de voo só saem com terreno real; os de demonstração são marcados como sintéticos.

## Slide 11
Âncora de campo com o SAREL Coletor
10
60 a 80 pontos
dispersos pela bacia, fora dos polígonos, com probabilidade de inclusão conhecida
2 ondas
os 30 primeiros pontos são lote piloto: validam o protocolo e medem a acurácia do aparelho
Função
estimar a prevalência real e calibrar a posição; não é para treinar o modelo
Instrumento: SAREL Coletor (Android), em substituição ao KoboCollect
Fontes: SILVA (2026a, D16 e D23).
Notes: (1 min) O campo deixou de ser massa de treino e virou âncora: 60 a 80 pontos dispersos pela bacia, fora dos polígonos, sorteados com probabilidade conhecida, coletados no aplicativo SAREL Coletor, em Android, sob protocolo cego. A função é estimar a prevalência real, por estimador ponderado, e calibrar a acurácia posicional do aparelho. A campanha tem duas ondas; os 30 primeiros pontos são lote piloto. O KoboCollect foi substituído e a fotointerpretação foi aposentada, porque o rótulo centimétrico do voo é melhor e mais fiel ao fenômeno.

## Slide 12
SAREL Coletor: o que se registra em cada ponto
Android, offline, no lugar do KoboCollect. Cada ponto vira uma linha de CSV (28 colunas) lida pelo SAREL.
1. Identificação
Código opaco do ponto
Observador, data e hora
Protocolo cego: sem estrato nem predição
2. Posição (GNSS)
Latitude, longitude, altitude
Acurácia do aparelho
Distância ao ponto planejado (tolerância)
Média estática ou fix único; posição simulada é rejeitada
3. Rótulo de erosão
Ordinal: ausente, incipiente, moderada, severa
Confiança: alta, média ou baixa
Binário derivado: ausente = 0; demais = 1
4. Diagnóstico de erosão
Pedestais e raízes expostas
Exposição do horizonte B
Espessura do horizonte A (cm)
Crosta e selamento superficial
Microssulcos iniciais; sedimentação no sopé
5. Manejo e conservação
Sistema de manejo
Cobertura vegetal (%)
Sentido de plantio
Presença e estado do terraço
Alimentam o fator P da RUSLE (RENARD et al., 1997; D22, provisório)
6. Evidências
Foto nadir
Foto panorâmica
Observações do observador
Fontes: SILVA (2026a, D03, D22 e P03); exportação do SAREL Coletor e módulo de ingestão (SILVA, 2026c). Métricas de qualidade posicional são colunas acrescentadas ao final.
Notes: (1 min) O SAREL Coletor é o aplicativo Android usado nos 60 a 80 pontos de campo, no lugar do KoboCollect; funciona offline. Cada ponto vira uma linha de um CSV de 28 colunas, que o SAREL lê e valida. Seis grupos de informação. Um: identificação e protocolo; o observador recebe só um código opaco e não vê estrato nem predição, isto é, a coleta é cega. Dois: a posição, com latitude, longitude, altitude, a acurácia que o aparelho informa e a distância ao ponto planejado; a posição simulada é rejeitada na ingestão, e o método pode ser média estática ou fix único. Três: o rótulo, em escala ordinal de quatro níveis, ausente, incipiente, moderada ou severa, com a confiança do observador; o binário é derivado, com ausente igual a zero e o restante igual a um, e o incipiente conta como positivo. Quatro: indicadores diagnósticos de erosão laminar, como pedestais e raízes expostas, exposição do horizonte B, espessura do horizonte A, crosta e selamento, microssulcos iniciais e sedimentação no sopé. Cinco: manejo e conservação, sistema de manejo, cobertura vegetal, sentido de plantio e terraço, que alimentam o fator P do RUSLE, com coeficientes ainda provisórios. Seis: fotos nadir e panorâmica e observações. Lembrar: o campo é âncora de prevalência e calibração de posição, não massa de treino. Ressalvas: não conferi se a versão atual do aplicativo já implementa a média estática e as métricas de satélites; a ingestão do SAREL já aceita o método de posição e o erro padrão.

## Slide 13
Estado atual, limites e próximos passos
11
Pronto
Plataforma com os módulos do fluxo e recusa de dado sintético
Desenho amostral e critério de avaliação pré-registrados
Ferramenta de checagem do pool por estrato (somente leitura)
Pacote de reprodutibilidade com verificador de integridade
Pendente
Nenhum resultado empírico ainda
Autorizações, voos e delineação
Fontes: SILVA (2026a, 2026b).
Notes: (1 min) Honestidade sobre o estágio: o que está pronto e o que depende de decisões e de dados. Não há resultado empírico. O sorteio ainda não foi realizado; há decisões do pesquisador pendentes que o sorteio exige e a checagem do pool com candidatos reais. A cifra de acerto de atribuição, antes citada, segue em verificação.

## Slide 14
Referências
12
COELHO, M. R. et al. Erodibilidade dos solos do Brasil. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2024. 40 p. (Documentos, 246). ISSN 1517-2627.
RENARD, K. G.; FOSTER, G. R.; WEESIES, G. A.; McCOOL, D. K.; YODER, D. C. Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). [S. l.]: United States Department of Agriculture, 1997. 404 p. (Agriculture Handbook, 703).
SILVA, L. A. F. da. Registro de decisões metodológicas do SAREL v2: decisões D01 a D26 e parâmetros P01 a P24. Medianeira: UTFPR, 2026a. Documento eletrônico (DECISOES.md), gerado em 16 out. 2026. Não publicado.
SILVA, L. A. F. da. Verificações metodológicas do SAREL v2: levantamento fundiário e gargalo dos estratos (29 set. 2026); remedição dos candidatos da BP3 (30 set. 2026); cobertura dos voos (27 set. 2026). Medianeira: UTFPR, 2026b. Documentos eletrônicos. Não publicado.
SILVA, L. A. F. da. SAREL v2: Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar. Medianeira: UTFPR, 2026c. Software (versão 2.0.0). Código-fonte não publicado.
Obras externas conferidas contra a fonte primária (PDF arquivado no projeto). Documentos internos do SAREL: não publicados. Citações no texto conforme a ABNT NBR 10520; referências conforme a NBR 6023.
Notes: (Consulta) Lista das referências que sustentam as decisões apresentadas, nos termos em que constam do registro de decisões. As marcadas com † tiveram a leitura e a conferência da fonte feitas no projeto; as demais constam do registro e aguardam conferência bibliográfica completa antes da dissertação.