## Slide 1
PILARES METODOLÓGICOS DO SAREL
• Desenho Amostral 18 Estratos
Estratificação Ŝ x Ê x K̂ com Thinning Geodésico ≥ 1,0 km.
• Rigor Metodológico Anti-Mock
Dado verdadeiro ou ausência declarada. Zero dado fabricado.
• Fusão Cadastral & LGPD
559.899 imóveis SICAR-PR + SIGEF + SNCR com anonimização.
• Validação Espacial Externa LOCO
Modelagem XGBoost externa particionada por bacias hidrográficas.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO
SAREL: Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar
Instrumento Computacional de Amostragem Multivariada, Sensoriamento Remoto e Gestão de Rotulagem Cega para Predição por Aprendizado de Máquina no Paraná
Mestrando: Luis Alfredo | Pesquisa de Mestrado PPGTCA 2026 Linha de Pesquisa: Tecnologias Geoespaciais e Modelagem Computacional no Agronegócio

## Slide 2
MESTRADO PPGTCA 2026 • TECNOLOGIAS COMPUTACIONAIS PARA O AGRONEGÓCIO
Contexto da Pesquisa: A Erosão Laminar e a Escala do Paraná
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
A Erosão Silenciosa
Processo Difuso: A erosão laminar remove gradualmente as camadas superficiais férteis do solo agrícola sem abrir sulcos ou voçorocas imediatas.
Impacto Agronômico: Perda contínua de matéria orgânica, nutrientes minerais e redução da capacidade de infiltração hídrica do solo.
Dimensão Territorial: O Estado do Paraná possui 199.315 km² de área, exigindo ferramentas capazes de monitorar bacias hidrográficas inteiras.
O Gargalo Tradicional
Vistorias Dispersas: Inspeções convencionais de campo cobrem áreas restritas, são lentas e sujeitas a viés de proximidade rodoviária.
Falta de Rastreabilidade: Planilhas sem rastreamento de proveniência, produto orbital ou data exata da imagem que embasou a rotulagem.
Inviabilidade de Escala: Percorrer centenas de municípios paranaenses demanda tempo e recursos financeiros incompatíveis com a pós-graduação.
A Proposta SAREL
Estratificação Robusta: Algoritmo computacional que varre o território estadual elegendo amostras balanceadas em relevo, solo e histórico.
Fusão Multivariada: Integração do Google Earth Engine (Sentinel-2), Copernicus DEM, cartas oficiais da Embrapa e malha do CAR.
Transparência Metodológica: Separação rigorosa entre amostragem e predição, garantindo reprodutibilidade acadêmica perante a banca.

## Slide 3
GESTÃO DE CUSTOS & LOGÍSTICA DE PESQUISA
Viabilidade Metodológica: O Dilema de Custos de Amostragem
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
100% CAMPO (ORÇAMENTO ELEVADO)
100% SINTÉTICO (VÍCIO CIENTÍFICO)
ESTRATÉGIA HÍBRIDA SAREL
Estimativa ~80% redução operacional
Cenário A: 100% Campo
Demanda Logística: Visita presencial a centenas de pontos dispersos por todo o Estado do Paraná.
Custos Operacionais: Combustível, veículos com tração integral, diárias de equipe, receptores GNSS de precisão e meses de viagem.
Risco Metodológico: Amostra insuficiente (N < 40 pontos) devido ao orçamento, gerando alta variância e sobreajuste (overfitting) em árvores de decisão.
Cenário B: 100% Sintético
Atalho Metodológico: Gerar dados de erosão a partir de fórmulas matemáticas (RUSLE) ou simulações estatísticas sem ancoragem empírica.
Vício de Circularidade: O modelo de aprendizado de máquina apenas reproduz as equações fornecidas pelo pesquisador (vazamento de alvo / circularidade).
Risco Acadêmico: Desqualificação perante a banca examinadora por ausência de dados empíricos observacionais.
Cenário C: Híbrido SAREL
Triagem Otimizada: Extração no Earth Engine + Fotointerpretação em Alta Resolução (PlanetScope/VHR) para a maior parte do conjunto.
Calibração Presencial: Subamostra de controle (20%) em campo com formulário KoboToolbox, GNSS submétrico e ortomosaicos de drone.
Rigor Estatístico: Matriz de Confusão e Índice Kappa de Cohen (κ ≥ 0,61) com IC 95% medindo a concordância inter-observadores.

## Slide 4
ARQUITETURA FUNCIONAL & ESCOPO DA DISSERTAÇÃO
Escopo do Sistema: As Três Funções Centrais do SAREL
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
1. Propõe Onde Observar
Desenho Amostral Estratificado & Disperso
• Executa estratificação multivariada em 18 estratos biofísicos cruzando relevo, solo e exposição.
• Garante formalmente a inclusão de candidatos à classe de controle (Plantio Direto e pastagem estável).
• Aplica Thinning Geodésico (raio ≥ 1,0 km) para mitigar agrupamentos e pseudorrepetição espacial.
2. Extrai Preditores Biofísicos
Proveniência por Variável e Sem Atalhos
• Coleta séries temporais harmonizadas Sentinel-2 L2A e extrai métricas de exposição de solo descoberto (Ê).
• Calcula declividade em projeção métrica UTM 22S (SIRGAS 2000) a partir do DEM Copernicus GLO-30.
• Consulta pedologia real via WFS/WMS OGC no GeoServer da Embrapa Solos, sem classes arbitrárias.
3. Gerencia a Rotulagem Cega
Campanhas de Curadoria e Matriz de Treino
• Exporta cadernos cegos de fotointerpretação, campo (KoboToolbox) e voo de drone, isolando o intérprete.
• Avalia a concordância inter-observador via Kappa de Cohen com cálculo de IC 95% e alerta bloqueante.
• Monta a matriz de treino do modelo preditivo livre de coordenadas e de variáveis de resultado calculadas.
PRINCÍPIO DE DEMARCAÇÃO DO SAREL:
O SAREL NÃO classifica erosão de forma autônoma e NÃO treina modelos preditivos em seu interior. Ele prepara a base amostral auditável e gerencia a rotulagem cega. O rótulo é atribuído exclusivamente por especialistas humanos. O treinamento do XGBoost ocorre externamente.

## Slide 5
GOVERNANÇA METODOLÓGICA & INTEGRIDADE DE DADOS
A Lei Fundamental do SAREL: Governança Contra Atalhos Metodológicos
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
Regra 1 & 5: Dado Real ou Ausência Declarada
Vedação a Constantes: Proibido preencher lacunas com médias ou constantes arbitrárias em cascata sem base empírica.
Tratamento de Nulos: Algoritmos modernos tratam valores faltantes nativamente. Ausente é cientificamente preferível a dado fabricado.
Zero é Valor Físico: Declividade 0% ou frequência Ê = 0 são grandezas físicas reais, nunca tratadas como ausência de dados.
Regra 3: Proveniência Vinculada a Cada Valor
Tríade de Metadados: Cada atributo carrega seu status de proveniência, fonte oficial de aquisição e data.
Quatro Selos Formais: ● medido (sensor primário) • ◊ modelado (equação validada) • □ tabelado (literatura) • ○ indisponível.
Rastreabilidade Pericial: Permite reconstruir a cadeia de custódia e evidências de cada linha exportada perante a banca.
Regra 4: Isolamento Estrito Contra Circularidade
Isolamento de Critérios: Scores intermediários, severidade estimada ou perda de solo RUSLE não integram a matriz de treino.
Prevenção de Vazamento: Impede que o classificador aprenda limiares matemáticos artificiais em vez de padrões espectro-temporais.
Rótulo Exclusivo Humano: A classe alvo deriva unicamente de inspeção presencial de campo, ortomosaicos de drone ou fotointerpretação.
Regra 9: Registro Formal de Decisões (DECISOES.md)
Atribuição de Parâmetros: Nenhum limiar ou equação é inserido no código sem autor responsável, data e referência bibliográfica canônica.
Decisão Pendente: Enquanto o pesquisador não deliberar formalmente (ex.: D13, D14, D15), o cálculo gera 'indisponivel' com justificativa.
Autonomia do Pesquisador: O sistema não toma decisões teóricas de dissertação no lugar do mestrando.

## Slide 6
DESENHO EXPERIMENTAL GEOESPACIAL
Desenho Amostral: 18 Estratos Multivariados & Rarefação Espacial
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
1. Estratificação Multivariada
18 Estratos (Ŝ x Ê x K̂)
Dimensão Ŝ (Relevo): Tercis de declividade (Suave, Moderada, Forte) derivados do DEM Copernicus GLO-30.
Dimensão Ê (Solo Nu): Tercis de frequência multitemporal de solo descoberto da série Sentinel-2.
Dimensão K̂ (Pedologia): 2 níveis de erodibilidade derivados do levantamento pedológico oficial da Embrapa Solos.
2. Rarefação Espacial (Thinning)
Raio Mínimo d ≥ 1,0 km (P02)
Primeira Lei de Tobler: Pixels contíguos possuem solos e relevo similares, causando inflação artificial por dependência espacial.
Algoritmo Determinístico: Rarefação espacial gulosa com ordenação determinística (Fisher-Yates) e semente registrada (P07).
Dispersão Homogênea: Força a representatividade regional em toda a extensão da bacia hidrográfica.
3. Garantia de Controles
Balanceamento de Classes (0 e 1)
Classe 1 (Erosão Potencial): Candidatos estratificados com histórico de exposição frequente e gradiente de rampa.
Classe 0 (Controle Negativo): Amostragem em áreas sob Sistema Plantio Direto (SPD) consolidado e pastagens estáveis.
Prevenção de Vícios: Garante que o classificador aprenda o contraste biofísico real entre equilíbrio e degradação.

## Slide 7
EXTRAÇÃO DE PREDITORES FÍSICO-INFORMADOS
Sensoriamento Remoto: Sentinel-2, DEM Copernicus & Decomposição Harmônica
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
Sentinel-2 MSI L2A (BOA)
Bandas Físicas: B2 (Azul), B4 (Vermelho), B8 (NIR) e B11/B12 (SWIR) com reflectância de fundo de atmosfera.
Índices Espectrais: NDVI (cobertura fotossintética) e BSI (Bare Soil Index) computados pixel a pixel na série.
Discriminação de Palhada: O BSI permite discriminar solo exposto de palhada seca em áreas de plantio direto.
Copernicus DEM GLO-30
Projeção Métrica Oficial: Cálculo de declividade e elevação em SIRGAS 2000 / UTM 22S (EPSG:31982).
Correção do Erro 3857: Elimina a subestimação sistemática de 10% na declividade causada pelo Web Mercator no Paraná.
Atributos de Terreno: Elevação ortométrica, declividade (graus/%), curvatura de vertente e acúmulo de fluxo.
Decomposição Harmônica OLS
Ajuste Multivariado: Regressão harmônica de 1 e 2 ciclos anuais (Zhu & Woodcock 2014) para cada banda espectral.
Parâmetros Extraídos: Tendência temporal (b1), amplitudes anual/semianual e fases espectrais sazonais.
Métricas de Ajuste: Cada coeficiente armazena número de observações válidas, R² do ajuste e erro-padrão.
Dinâmica do Solo Exposto (Ê)
Frequência de Solo Nu (Ê): Fração temporal em que o solo permaneceu descoberto ao longo da série histórica.
Sequência Contínua: Maior número consecutivo de meses sob exposição crítica aos agentes erosivos.
Sazonalidade: Identifica a época do ano com maior vulnerabilidade a chuvas intensas no Paraná.

## Slide 8
MODELAGEM FÍSICO-MATEMÁTICA CONVENCIONAL
Linha de Base RUSLE: Instrumento Comparativo com Respaldo Científico
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
A = R × K × LS × C × P [Estimativa de Perda de Solo em t / (ha · ano)]
Fator C: Durigon et al. (2014) [DECIDIDO - D01]
Equação Regional: C = (1 − NDVI) / 2 calibrada para bacias tropicais brasileiras sem parâmetros livres.
Domínio Físico: NDVI contido em [-1, 1], garantindo C contido em [0, 1] de forma analítica e verificável.
Análise de Sensibilidade: Comparação programada com a formulação de van der Knijff et al. (2000).
Fator P: Práticas Conservacionistas [TABELADO]
Valor Referencial: Fator P = 1,0 quando as práticas conservacionistas do imóvel forem desconhecidas (Renard et al., 1997).
Proveniência Declarada: Registrado estritamente como 'tabelado', nunca apresentado como medição de campo.
Adequação na Rotulagem: Ajustável na rotulagem presencial caso terraços de retenção íntegros sejam observados.
Fatores R, K e LS [PENDENTES - D13, D14, D15]
Trava Metodológica (Regra 9): Enquanto as equações não forem formalmente deliberadas pelo pesquisador, permanecem pendentes.
Bloqueio de Perda de Solo: Perda de solo fica 'indisponivel (decisao-pendente)'. Proibido usar multiplicadores arbitrários.
Invariante 1 Ativo: A perda só é exportada se os 5 fatores e a memória de cálculo com a equação estiverem preenchidos.

## Slide 9
BASE TERRITORIAL AUDITÁVEL & LGPD
Inteligência Fundiária: Integração SICAR/SIGEF/SNCR & Proteção LGPD
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
SICAR / MMA
559.899 Imóveis Rurais no PR
Código CAR Oficial: Identificador único federal de cada imóvel rural cadastrado no Paraná.
Atributos Cartográficos: Área total em hectares, módulos fiscais e situação cadastral do imóvel rural.
Perímetro Vetorial: Polígono georreferenciado da propriedade para conferência de limites territoriais.
SIGEF / INCRA
170.046 Parcelas Certificadas
Lei 10.267: Certificação de georreferenciamento de imóveis rurais com precisão de agrimensura.
Segurança Registral: Identificação do número de Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis (CRI).
Responsabilidade Técnica: Registro de ART/CREA do engenheiro responsável pela demarcação.
SNCR / INCRA
957.183 Cadastros de Titulares
Base Legal: Sistema Nacional de Cadastro Rural instituído pela Lei 5.868/1972.
Viabilização do Acesso: Permite que a equipe de campo contate o produtor para solicitar autorização de visita.
Indexação Espacial R*Tree: Consultas espaciais executadas em milissegundos no banco SQLite local.
CONFORMIDADE RIGOROSA COM A LGPD (LEI 13.709/2018, ART. 7º, IV):
Os dados fundiários servem exclusivamente à gestão operacional de acesso em campo e nunca entram na matriz de treino do XGBoost. Nomes e documentos de titulares são mascarados na visualização. Rotas fundiárias e tokens transitam em sessões efêmeras no servidor, com recusa a conexões externas.

## Slide 10
CAMPANHAS DE ROTULAGEM & CONCORDÂNCIA HUMANA
Protocolo de Rotulagem Cega: Controle de Viés & Validação Estatística
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
Fase A: Interpretação Cega
Imagens PlanetScope/VHR: Inspeção em alta resolução com data de aquisição visível no visor.
Isolamento Cego: O intérprete desconhece predições, fatores RUSLE, declividade e estrato.
Critério Padronizado: Avaliação de cobertura vegetal, decapitação superficial e terraços.
Fase B: Validação de Campo
Subamostra Presencial: Equipe visita ~20% dos pontos munida de GNSS submétrico e formulário Kobo.
Cegueira Cruzada: A equipe desconhece o rótulo da Fase A, permitindo avaliar a taxa de erro.
Marcadores Biofísicos: Avaliação de pedestais, descalçamento radicular e crosta superficial.
Fase C: Auditoria Kappa com IC 95%
Kappa de Cohen (1960): Mede a validade concorrente entre rótulo orbital e verdade de campo.
Intervalo de Confiança: Cálculo do Erro-Padrão assintótico e IC 95% contra variações amostrais.
Trava Operacional: Exige κ ≥ 0,61 (patamar substancial segundo Landis & Koch, 1977).
Fase D: Drone Held-Out
Ortomosaicos Centimétricos: Voo de drone gerando modelos tridimensionais em sítios de referência.
Segregação Obrigatória: Amostras de drone mantidas compulsoriamente como teste (held-out).
Testagem Independente: Isoladas do treino do modelo, garantindo avaliação não contaminada.

## Slide 11
APRENDIZADO DE MÁQUINA & EXPLICABILIDADE FÍSICA
Modelagem Preditiva Externa: XGBoost LOCO & Explicabilidade SHAP
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
Validação Cruzada LOCO
Autocorrelação Espacial: Amostras geoespaciais violam a premissa i.i.d. O K-Fold comum mistura pixels vizinhos, inflando métricas.
Leave-One-Catchment-Out: O algoritmo treina em bacias hidrográficas e é testado em uma bacia inteiramente retida (Roberts et al., 2017).
Capacidade de Generalização: Mede a capacidade real de extrapolação espacial do modelo sem vazamento territorial.
Explicabilidade Física via SHAP
Valores de Shapley: Mede a contribuição marginal de cada variável preditora na saída do classificador (Lundberg & Lee, 2017).
Auditoria de Coerência: Verifica se a predição reflete processos biofísicos reais (alta declividade + solo exposto), e não ruídos de amostragem.
Entregáveis da Pesquisa: Gráficos SHAP Summary e dependência parcial revelando limiares críticos na paisagem.
Métricas Científicas Realistas
Discriminação vs Calibração: Acurácia realista esperada entre 82% e 91%; ROC-AUC avalia discriminação, enquanto Brier Score avalia calibração.
Remoção da Perda RUSLE: A perda de solo calculada foi formalmente removida da matriz de treino, evitando qualquer circularidade.
Trava Anti-Mock Ativa: O script treinar_xgboost_loco.py possui validação que barra matrizes sintéticas ou constantes residuais.

## Slide 12
CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMATIZADO
Invariantes de Integridade: 7 Portões de Auditoria de Dados
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
INVARIANTE 1
Coerência RUSLE: Perda de solo preenchida ⟺ 5 fatores preenchidos ⟺ memória de cálculo válida presente.
INVARIANTE 2
Lista de Permissão do Perfil: Colunas contidas estritamente no perfil cego (pesquisador, campo, voo ou matriz de treino)
INVARIANTE 3
Rastreamento de Campos Estimados: A coluna Campos_Estimados lista exatamente as variáveis com proveniência diferente de 'medido'.
INVARIANTE 4
Rastreabilidade Orbital: Dado derivado de satélite exige PRODUCT_ID das cenas, versão do motor e data de processamento.
INVARIANTE 5
Afirmação Negativa Fundiária: Declaração 'sem-correspondencia' só é aceita após consulta cadastral bem-sucedida sem match.
INVARIANTE 6
Lista Negra de Literais Geográficos: Bloqueia termos de desenvolvimento ('Custom', 'Bacia Local') ou nome de UF na coluna município.
INVARIANTE 7
Detector de Constante Disfarçada: Bloqueia colunas numéricas com valor idêntico (N ≥ 21), exceto fatores tabelados com proveniência explícita.

## Slide 13
TRANSPARÊNCIA CIENTÍFICA & LIMITES DE VALIDADE
Limitações Metodológicas & Desafios da Operação Real
SAREL v2.0 • Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar • PPGTCA 2026
Resolução Espacial de 30 metros
Tamanho do Pixel: Copernicus DEM (30m) suaviza microtopografia, feições de microrrelevo e terraços estreitos.
Consequência: Pode subestimar localmente a declividade em talvegues abruptos ou rupturas de declive acentuadas.
Atenuação: Uso complementar de ortomosaicos de drone (GSD < 5cm) nas áreas de calibração presencial.
Persistência de Cobertura de Nuvens
Região Sul do Brasil: Elevada nebulosidade em períodos chuvosos críticos de primavera e verão.
Consequência: Redução do número de imagens úteis no Sentinel-2 e janelas de observação truncadas.
Atenuação: Composição temporal com BSI, máscaras estritas de nuvem/sombra e séries de múltiplos anos.
Viés de Consentimento dos Produtores
Acesso aos Imóveis: A validação presencial exige autorização formal de entrada pelo titular do imóvel rural.
Consequência: Possível viés amostral de proprietários mais colaborativos e com manejo potencialmente superior.
Atenuação: Condução de fotointerpretação cega independente e geolocalização com amostragem balanceada.
Descasamento Temporal Solo-Sensor
Dinâmica Agrícola: Eventos de chuva intensa podem ocorrer entre as passagens orbitais de 5 dias do Sentinel-2.
Consequência: Erosão ocorrida logo após o preparo do solo pode ser mascarada pelo rápido crescimento de plantas.
Atenuação: Registro da data exata de cada observação e análise da série histórica de solo exposto (Ê).

## Slide 14
CONCLUSÃO & CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA
Um Instrumento Transparente e Auditável
• Viabilidade Operacional: A estratégia híbrida mitiga os custos logísticos de campo em ~80%, tornando viável a validação de modelos de predição no mestrado.
• Ruptura com o Dado Presumido: O SAREL substitui suposições por proveniência formal (medido, modelado, tabelado, indisponível).
• Rigor em Ciência de Dados: Estratificação multivariada, rarefação espacial, validação espacial LOCO e explicabilidade SHAP alinham a pesquisa à literatura contemporânea.
• Prontidão Instrumental: Arquitetura com 35 arquivos de teste e 235 asserções automatizadas garantindo o cumprimento das travas e dos invariantes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CANÔNICAS
• Renard et al. (1997): Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with RUSLE. USDA Agricultural Handbook 703.
• Durigon et al. (2014): NDVI-based C-factor estimation for RUSLE in Brazilian watersheds. Brazilian Journal of Soil Science, 38(3).
• Zhu & Woodcock (2014): Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. Remote Sensing of Environment.
• Landis & Koch (1977): The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159-174.
• Roberts et al. (2017): Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, or hierarchical structure. Ecography, 40(8).
• Tobler (1970): A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, 46(sup1).
• Lundberg & Lee (2017): A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS).