## Slide 1
DESTAQUES DA INOVAÇÃO
• Satélites Copernicus L2A
Sentinel-2 MSI a 10m com correção atmosférica BOA
• Big Data Fundiário
2,46M de titulares SNCR + 1,46M imóveis SICAR + 501K SIGEF
• Modelagem RUSLE/MMF
Erosividade R, Erodibilidade K e Fator Topográfico LS métrico
• Rastreabilidade Pericial
Geração de laudos com hash criptográfico SHA-256 e PDF
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL (PPGTCA 2026)
Plataforma Geodesica para Identificação de Erosão Laminar & Integração Fundiária
Sensoriamento Remoto Orbital (Copernicus/GEE), Modelagem RUSLE Geodésica e Fusão de Dados SICAR, SIGEF e SNCR/Receita Federal
Pesquisador: Luis Alfredo | Mestrando PPGTCA 2026 Linha de Pesquisa: Geotecnologias Aplicadas à Conservação do Solo e Recursos Hídricos

## Slide 2
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Contexto da Pesquisa & O Desafio da Erosão Laminar
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
O Problema Invisível
A erosão laminar remove uniformemente os horizontes superficiais férteis do solo agrícola sem abrir sulcos visíveis de imediato. Quando as voçorocas aparecem, toneladas de carbono orgânico e nutrientes já foram carreados para os rios.
Gargalo da Amostragem
Vistorias de campo convencionais são lentas, caras e cobrem áreas restritas. Faltam ferramentas computacionais que unam sensoriamento remoto de alta frequência temporal com a malha cadastral das propriedades rurais.
A Solução Desenvolvida
Um sistema que automatiza a triagem satelital com Google Earth Engine (Sentinel-2), quantifica a perda de solo por RUSLE/MMF e cruza espacialmente com quase 4,5M de registros oficiais fundiários em milissegundos.

## Slide 3
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Arquitetura Tecnológica da Plataforma (Full-Stack)
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
1. Interface do Usuário (Frontend)
Next.js 14 (App Router) • React 18 • TypeScript • Tailwind CSS • Lucide Icons • MapLibre GL / Mapbox para visualização de ortomosaicos satelitais e perímetros vetoriais com alta taxa de quadros (60 FPS).
2. Camada de API & Orquestração
API Routes serverless (/api/gee/* e /api/fundiario/*) com sanitização rigorosa de parâmetros, execução assíncrona com timeout de resiliência e controle de sessão OAuth2 com o Google Cloud Platform.
3. Motor Geodésico & Processamento
Google Earth Engine Python API (Serverless Cloud Processing) integrado com scripts locais em Python (Shapely, PyShp, NumPy) para análise espectral, cálculo de declividade corrigida e point-in-polygon.
4. Banco de Dados Espacial Local
SQLite com extensão virtual R*Tree indexando 1,46M de propriedades SICAR, 501K parcelas certificadas SIGEF e 2,46M de cadastros alfanuméricos SNCR/Receita Federal com tempos de resposta < 5ms.

## Slide 4
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Origem dos Dados: Satélites, Relevo, Cobertura e Pedologia
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
Sentinel-2 MSI (Copernicus)
Fonte Oficial: Agência Espacial Europeia (ESA)
Bandas B2, B3, B4, B8, B11, B12 a 10m/20m. Refletância de Superfície Nível 2A (BOA). Mosaicos sem nuvens dos últimos 120 dias filtrando aerossóis e cirrus.
SRTM 30m / DEM HydroSHEDS
Fonte Oficial: NASA / USGS / WWF
Modelo Digital de Elevação corrigido para análise hidrológica. Extração de direção de escoamento superficial, acúmulo de fluxo e gradiente de rampa.
MapBiomas Brasil (Coleção 8/9)
Fonte Oficial: Rede MapBiomas / Observatório do Clima
Classificação de uso e cobertura da terra a 30m anual. Permite filtrar lavouras temporárias e pastagens, excluindo florestas primárias e massas d'água de falsos positivos.
Base Pedológica Nacional
Fonte Oficial: Embrapa Solos / IBGE
Classes taxonômicas do SiBCS (Latossolos, Nitossolos, Neossolos, Cambissolos) para determinação empírica do Fator K de erodibilidade dos solos brasileiros.

## Slide 5
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Cálculo da Perda de Solo: Equação Universal Revisada (RUSLE)
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
A = R × K × LS × C × P [Estimativa de Perda de Solo em t / (ha · ano)]
R (Erosividade)
Energia cinética e intensidade pluvial anual (MJ·mm/ha·h·ano), calibrada para os regimes tropicais e subtropicais do Sul e Sudeste.
K (Erodibilidade)
Suscetibilidade intrínseca da ordem de solo: Latossolos (0.015-0.025), Nitossolos (0.025-0.035), Argissolos/Neossolos (0.040-0.060 t·h/MJ·mm).
LS (Topografia)
Comprimento e gradiente de rampa com Correção Geodésica em Projeção EPSG:3857 a 10m, eliminando distorções de coordenadas esféricas.
C (Uso e Cobertura)
Fator de proteção do dossel vegetal calculado dinamicamente através de NDVI e NDRE do Sentinel-2 no período crítico de solo descoberto.
P (Práticas de Manejo)
Ponderação de terraceamento, curvas de nível e plantio direto vs. preparo convencional e solo sem contenção mecânica.

## Slide 6
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Algoritmo de Seleção Automática dos Top-N Focos Críticos
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
1
Etapa 1: Filtragem por Máscara
O algoritmo recorta o polígono da bacia hidrográfica e aplica máscara de exclusão sobre água, florestas nativas e áreas urbanas, focando estritamente em áreas agrícolas e pastagens suscetíveis.
2
Etapa 2: Análise Multiespectral
Varredura na cena Sentinel-2 calculando NDVI (vigor vegetal), NBR2 (umidade/matéria orgânica) e índice de solo exposto BSI (Bare Soil Index) para detectar talhões com exposição crítica pré-plantio.
3
Etapa 3: Cálculo do Risco Integrado
Composição do Priority Score (0 a 100): 40% Perda de Solo Estimada (RUSLE) + 25% Declividade e Fator LS + 20% Exposição de Solo + 15% Proximidade a Cursos D'água (risco de assoreamento).
4
Etapa 4: Re-eleição Dinâmica
Caso o agrônomo ou perito descarte um candidato em campo (ex: falso positivo por terraplanagem), o sistema executa a re-eleição imediata do próximo foco mais crítico na bacia com 1 clique.

## Slide 7
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
O Novo Pipeline Fundiário: Cruzamento Espacial + Alfanumérico
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
Inovação para superar as restrições da LGPD e identificar o produtor rural legalmente:
1. Coordenada Orbital
Foco de erosão detectado via satélite no talhão (Latitude, Longitude em WGS84).
2. R*Tree Espacial (SICAR)
Identifica o Código CAR Oficial do Ministério do Meio Ambiente e a área total (ha).
3. R*Tree Espacial (SIGEF)
Resgata a Gleba Certificada pelo INCRA, Matrícula no Cartório (CRI) e ART do CREA.
4. Database Merge (SNCR)
Fusão alfanumérica por código do imóvel e matrícula na base de dados abertos da Receita Federal.

## Slide 8
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
As Três Fontes Oficiais Integradas no Banco Local (Quase 4,5M Registros)
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
SICAR / MMA
1.462.268 Imóveis Rurais
Paraná: 559.899 | SC: 422.385 | SP: 479.984
• Fornece o Código CAR oficial federal • Módulos Fiscais e Área Declarada • Situação Cadastral (Ativo/Pendente) • Polígono Vetorial do Perímetro da Fazenda
SIGEF / INCRA
501.183 Parcelas Certificadas
Paraná: 170.046 | SC: 111.747 | SP: 219.390
• Lei Federal do Georreferenciamento (10.267) • Denominação oficial da fazenda/gleba • Número da Matrícula no Cartório (CRI) • ART do CREA do engenheiro agrimensor
SNCR / Receita Federal
2.464.653 Cadastros de Titulares
Paraná: 957.183 | SC: 625.516 | SP: 881.954
• Dados Cadastrais Abertos do INCRA / RFB • Nome do Titular / Proprietário • Natureza Jurídica e Condição da Pessoa • Percentual de Detenção da Propriedade

## Slide 9
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Performance Espacial: Indexação R*Tree e Visualização Vetorial
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
Indexação R*Tree no SQLite
Em vez de percorrer milhões de linhas por força bruta, criamos árvores R*Tree multidimensionais no SQLite. A busca da coordenada em PR, SC ou SP é resolvida em menos de 5 milissegundos.
Verificação Topológica Point-in-Polygon
Quando ocorrem sobreposições na Bounding Box, o motor invoca algoritmos de topologia computacional via Shapely com os arquivos vetoriais em cache, confirmando a inclusão geométrica exata.
Projeção do Perímetro sob Demanda
O botão 'Visualizar Perímetro no Mapa' busca as coordenadas vetoriais do CAR, projeta uma camada GeoJSON semitransparente em verde-esmeralda e ajusta o zoom da câmera automaticamente (fitBounds).
Resiliência para Divisas e Carreadores
Caso o ponto de erosão laminar caia exatamente na borda de um carreador ou cerca, o motor possui buffer de proximidade geodésica para associar ao imóvel confrontante correto.

## Slide 10
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Dossiê de Auditoria & Laudo Pericial em PDF
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
Metodologia Científica Passo a Passo
O laudo descreve detalhadamente cada etapa pericial: aquisição orbital Sentinel-2, índices espectrais (NDVI/NBR2), correção topográfica DEM e classificação pedológica SiBCS.
Rastreabilidade & Integridade Criptográfica
Cada documento gerado inclui a data/hora exata UTC da amostragem e um Hash SHA-256 de validação pericial, garantindo autenticidade jurídica e reprodutibilidade acadêmica.
Dados Fundiários Completos
Quadro estruturado com Nome da Fazenda, Matrícula no Cartório (CRI), Código CAR, Titularidade SNCR e área total em hectares, com layout dinâmico imune a sobreposição de textos.
Opção de Edição Manual
Permite ao pesquisador completar o sobrenome de produtores ou inserir anotações de entrevistas de campo caso o registro possua proteção ou máscara fiscal.

## Slide 11
MESTRADO PPGTCA 2026 • GESTÃO & TECNOLOGIA AMBIENTAL
Exportação Versátil de Dados e Interoperabilidade
Geodesic AI • Sistema Integrado de Detecção de Erosão Laminar e Auditoria Fundiária
PDF Pericial
Documento formal de auditoria com diagramação vetorial precisa, tabelas estruturadas, coordenadas DMS e assinatura metodológica.
GeoJSON Oficial
Formato aberto padrão para sistemas SIG modernos, com atributos de perda de solo, fatores RUSLE e dados do CAR embutidos.
KML (Google Earth)
Arquivo de visualização 3D para navegação imersiva no Google Earth Web ou Desktop, permitindo sobrevoo sobre os focos.
CSV para Machine Learning
Dataset formatado com atributos de sensoriamento remoto, elevação, solo e alvos de erosão para treinamento de redes neurais.

## Slide 12
CONCLUSÃO & CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA
Inovação Tecnológica Aplicada à Conservação de Solos e Gestão Ambiental
• Transição do monitoramento pontual passivo para a triagem orbital proativa e automatizada. • Solução inédita de fusão espacial e alfanumérica (SICAR + SIGEF + SNCR) com conformidade à LGPD. • Rigor metodológico embasado na Equação Universal de Perda de Solo com correção geodésica. • Plataforma aberta e pronta para replicação em qualquer bacia hidrográfica do território nacional. Mestrado Profissional em Tecnologia e Gestão Ambiental (PPGTCA 2026) Autor: Luis Alfredo • Contato: PPGTCA / UFPR